襄行审函﹝2022﹞48号

襄汾县行政审批服务管理局

关于襄汾县永忠灰厂年加工20万吨石灰粉建设项目环境影响报告表的审批意见

襄汾县永忠灰厂：

你厂报送的《年加工20万吨石灰粉建设项目环境影响报告表报批的申请》已收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》有关规定，经研究，现对《襄汾县永忠灰厂年加工20万吨石灰粉建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

一、你公司年加工20万吨石灰粉建设项目（项目代码：2205-141023-89-01-175091），建设地址：襄汾县景毛乡柴王村襄汾县永忠灰厂厂区内。建设内容为：建设原料库、磨粉间、产品仓等，设置两条石灰粉生产线及相关配套设施设备。根据《报告表》及该项目专家审查意见，该项目在落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治设施及措施，满足污染物达标排放的前提下，项目对环境的不利影响能够得到有效减缓和控制。我局原则同意《报告表》中的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、在项目建设和运营过程中，要全面落实《报告表》及本批复规定的各项生态保护和污染防治设施及措施，并重点做好以下工作：

（一）严格按照相关技术规范和设计标准等进行施工建设。

（二）严格落实大气污染防治措施。原料装卸均在全封闭原料库内进行。1#生产线1#料斗处设集气罩，入料废气经集气罩收集后进入一台脉冲袋式除尘器进行处理，并通过高15m的排气筒排放；1#磨粉机废气引入一台脉冲袋式除尘器进行处理，并通过高15m的排气筒排放；1#生产线3座成品筒仓仓顶设集气管道，废气引入一台脉冲袋式除尘器进行处理，并通过高15m的排气筒排放；1#生产线装车处设集气罩，废气引入一台脉冲袋式除尘器进行处理，并通过高15m的排气筒排放；2#生产线料斗、2#装车部位设集气罩，收集的废气与中间料仓、磨粉机、成品筒仓等部位产生的废气进入一台脉冲袋式除尘器进行处理，并通过高15m的排气筒排放；车辆出入口建设标准化洗车平台，用于清洗车辆，控制车速，定期洒水，封闭运输。

（三）严格落实水污染防治措施。利用永忠灰厂现有洗车平台，平台地面硬化，设有1座3m3的沉淀池以及1座4.5m3的清水池，洗车平台废水经沉淀后循环利用，不外排；利用厂区东北角现有210m3初期雨水收集池，初期雨水经沉淀后用于厂区绿化和洒水抑尘，不外排；生活污水经处理后回用于厂区洒水抑尘，不外排。

（四）严格落实噪声污染防治措施。通过选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振等措施防治噪声污染，确保厂界昼、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区要求。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。按照有关规定， 对固体废物实施分类处置，做到“资源化、减量化、无害化”。除尘器收集的除尘灰全部回用于生产；利用永忠灰厂现有12m2危废暂存间，废机油、废油桶、废棉纱、废手套等危险废物的收集、暂存、转运、处置工作应严格按照国家危险废物管理有关规定进行，收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置；生活垃圾送往当地政府指定地点统一处置。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。施工工地设置围挡，土方堆存及时苫盖，严格划定作业区，及时回填土方，减少施工扬尘；建设足够容积的沉淀池，施工期间废水经收集后回用于场地洒水降尘，不外排。

（七）强化环境风险防范措施。要严格按照《报告表》要求及国家有关环境风险防控技术标准及规范要求，建立有效的环境风险防范与应急管理体系，并定期开展环境风险排查，不断提升对环境风险防范的应急处理能力。

（八）环境影响报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你公司应按有关要求重新报批环境评价文件。

三、要严格执行项目环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的生态环境保护“三同时”制度。项目各项生态环境保护措施及污染防治措施应纳入施工合同。项目建成后，要按照相关规定标准和程序开展环境保护竣工验收。经验收合格

后，项目方可正式投入运行。自环评文件批准之日起满5年，未开工建设的，环评文件应当报我局重新审核。

四、你公司应在收到本批复后，立即将批准后的《报告表》送临汾市生态环境局襄汾分局，由临汾市生态环境局襄汾分局对该项目进行监督管理，并按规定接受环境保护行政主管部门的监督检查。

襄汾县行政审批服务管理局

2022年9月22日