襄行审函﹝2022﹞51号

襄汾县行政审批服务管理局

关于襄汾县晋阳路桥工程有限公司年产5万吨（冷）热再生沥青砼厂拌站生产线项目

环境影响报告表的审批意见

襄汾县晋阳路桥工程有限公司：

你公司报送的《年产5万吨（冷）热再生沥青砼厂拌站生产线项目环境影响报告表报批的申请》已收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》有关规定，经研究，现对《襄汾县晋阳路桥工程有限公司年产5万吨（冷）热再生沥青砼厂拌站生产线项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

你公司年产5万吨（冷）热再生沥青砼厂拌站生产线项目（项目代码：2106-141023-89-01-291434），建设地址：襄汾县新城镇蒙亨村东沟。建设内容为：J5000型（冷）热再生沥青砼厂拌站购置及安装，建设储料厂棚、办公用房、磅房、配件仓库、场地硬化、周边绿化以及配套水、电等管网（或线路）的铺设。根据《报告表》及该项目专家审查意见，该项目在落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治设施及措施，满足污染物

达标排放的前提下，项目对环境的不利影响能够得到有效减缓和控制。我局原则同意《报告表》中的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、本项目是为了保障国道108线襄汾-曲沃-侯马过境公路改线工程项目的顺利实施配套的临时生产厂，在项目建设和运营过程中，要全面落实《报告表》及本批复规定的各项生态保护和污染防治设施及措施。本项目临时占地服务期结束后，根据《关于襄汾县晋阳路桥工程有限公司临时用地的批复》（襄政占土（临）字【2022】1号）文件要求，对生产建设过程中破坏的土地及时复垦，并重点做好以下工作：

（一）严格按照相关技术规范和设计标准等进行施工建设。

（二）严格落实大气污染防治措施。6个冷料仓投料口分别设置半密闭罩，三面密封，进料侧设置软帘，顶部分别设置3m2集尘罩进行集尘，产生的颗粒物通过半密闭罩收集后经1台布袋除尘器进行除尘后和冷料仓下方落料口、皮带输送转运跌落点分别设置密闭罩，采用导气管将废气引出后经1台布袋除尘器处理进行除尘后共同经1根30m排气筒排放；骨料仓进料口设置半密闭罩，三面密封，进料侧设置软帘，顶部设置3m2集尘罩进行集尘后经1台布袋除尘器处理后；骨料仓下方落料口、皮带输送转运跌落点分别设置密闭罩，采用导气管将废气引出后经1台布袋除尘器处理后。搅拌机、搅拌机入料口，搅拌机下方落料口、皮带输送转运跌落点分别设置密闭罩，采用导气管将废气引出后经1台布袋除尘器处理后。热骨料提升机入料口、热骨料出料口分别设置密闭罩，采用导气管将废气引出经1台布袋除尘器处理后。振动筛整体密闭，入料口设置半密闭罩，三面密封，入料处设置软帘，顶部设置10m2集尘罩进行集尘，产生的颗粒物通过半密闭罩收集后经1台布袋除尘器和振动筛下方落料口、皮带输送转运跌落点分别设置密闭罩，采用导气管将废气引出经1台布袋除尘器处理后共同经1根30m排气筒排放；矿粉仓、回收粉仓各配备1台仓顶布袋除尘器、矿粉仓称量和回收粉仓称量分别设置密闭罩，采用导气管将废气引出后经1台布袋除尘器处理后共同经1根30m排气筒排放；导热油炉配套低氮燃烧器+烟气循环系统，由1根30m排气筒排放；干燥滚筒配套低氮燃烧器，搅拌机、成品装车、沥青储罐、沥青卸料池采用负压抽风，引至燃烧器中进行焚烧，依托烘干滚筒旋风+重力除尘器+布袋除尘进行处理后，由1根30m的排气筒排放。

（三）严格落实水污染防治措施。生活废水为职工日常生活盥洗废水和食堂废水，建设1座处理能力为0.5m3/h的地埋式一体化污水处理装置+活性炭吸附处理后，回用于道路洒水；洗车废水经沉淀后循环利用，不外排；建设1座125m3初期雨水收集池，初期雨水经收集池处理后，回用于厂区洒水抑尘和绿化用水；新建140m3的事故水池，对全厂可能产生的事故废水进行处理，确保事故状况下废水不外排。

（四）严格落实噪声污染防治措施。通过选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振等措施防治噪声污染，确保厂界昼、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区要求。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。按照有关规定， 对固体废物实施分类处置，做到“资源化、减量化、无害化”。除尘灰、滴漏沥青、拌和残渣回用于生产，不外排；废土料全部送当地砖厂综合利用；车辆清洗沉砂池沉渣收集后外售；建设1座10m3的危废暂存间。废导热油、废机油、废机油桶等危险废物的收集、暂存、转运、处置工作应严格按照国家危险废物管理有关规定进行，收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置；生活垃圾送往当地政府指定地点统一处置。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。施工工地设置围挡，土方堆存及时苫盖，严格划定作业区，及时回填土方，减少施工扬尘；建设足够容积的沉淀池，施工期间废水经收集后回用于场地洒水降尘，不外排。

（七）强化环境风险防范措施。要严格按照《报告表》要求及国家有关环境风险防控技术标准及规范要求，建立有效的环境风险防范与应急管理体系，并定期开展环境风险排查，不断提升对环境风险防范的应急处理能力。

（八）环境影响报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你公司应按有关要求重新报批环境评价文件。

三、要严格执行项目环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的生态环境保护“三同时”制度。项目各项生态环境保护措施及污染防治措施应纳入施工合同。项目建成后，要按照相关规定标准和程序开展环境保护竣工验收。经验收合格

后，项目方可正式投入运行。自环评文件批准之日起满5年，未开工建设的，环评文件应当报我局重新审核。

四、你公司应在收到本批复后，立即将批准后的《报告表》送临汾市生态环境局襄汾分局，由临汾市生态环境局襄汾分局对该项目进行监督管理，并按规定接受环境保护行政主管部门的监督检查。

襄汾县行政审批服务管理局

2022年9月29日