千虹科技（山西）有限公司玻璃绝缘子项目现场照片

本次项目利旧厂房现状                         本次项目熔化成型车间内部现状

项目利旧废气处理设施现状               项目依托危废贮存库现状

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 千虹科技（山西）有限公司玻璃绝缘子项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2402-141023-89-01-791890 |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 山西省临汾市襄汾县古城镇曹家庄村西侧约150米处 （山西沃莱姆日用制品有限公司厂区内） |
| 地理坐标 | （111度16分40.522秒，35度52分56.595秒） |
| 国民经济 行业类别 | 3059其他玻璃制品制造 | 建设项目 行业类别 | 57 玻璃制造304；玻璃制品制造305 |
| 建设性质 | (新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 襄汾县行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 4000 | 环保投资（万元） | 350 |
| 环保投资占比（%） | 8.75 | 施工工期 | 3 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 设置环境风险专项评价 设置理由：项目贮存的有毒有害和易燃易爆危险废物储存量超过临界量 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1.1“三线一单”符合性分析 根据环保部颁布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，全面加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。本项目与“三线一单”的符合性如下： ⑴生态保护红线 根据《临汾市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》，本次项目位于“重点管控单元”。 重点管控单元：指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域。全市共划分重点管控单元120个，占全市国土面积的31.85%。 重点管控单元定生态环境准入清单为：进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。 本项目为玻璃制品制造项目，项目建成后加强对污染物排放控制和环境风险防控，提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，不违背“重点管控单元”的要求。 项目与临汾市生态环境总体准入管控要求符合性分析见表1.1-1，项目地址位置见附图-1，选址与临汾市生态环境管控单元图位置关系见附图-2。 ⑵环境质量底线 2022年襄汾县SO2、NO2和CO浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，PM10、PM2.5和O3浓度均超标，说明襄汾县为环境空气质量不达标区。 本次项目东距汾河11.0km，根据2023年临汾市地表水断面水质状况，根据监测结果汾河柴庄断面(位于本项目厂址的下游)的水质状况为Ⅳ类水质，满足所在断面执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅴ类水质标准的要求。 本项目运营期内大气污染物通过采取严格的大气污染防治措施可达标排放；运营期内项目生产生活废水经处理后全部回用，不外排；项目产噪设备经采取基础减振、厂房隔声、消音及距离衰减后不会对区域声环境质量造成明显影响；项目厂区通过采取分区防渗方案，可以避免对地下水造成污染；本项目产生的固废均可得到综合利用和合理处置。项目建设不会造成区域环境质量的恶化，符合环境质量底线的原则。 ⑶资源利用上线 资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本次项目不新增占地，原料石英砂、碳酸钠、白云石、石灰石、碳酸钾、芒硝全部外购；运营期消耗的电、水、天然气资源等，相对区域资源利用总量较少。运营期生活生产废水处理后回用，充分节约了水资源。综上，本项目的建设符合资源利用上线的要求，不会突破区域资源利用上线。 ⑷环境准入负面清单 对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于目录中限制类和淘汰类，不违背产业准入原则要求。综上所述，本项目的建设符合“三线一单”要求。 表 1.1-1环境总体准入管控要求的符合性分析一览表 序号 管控 类别 具体要求 本项目情况 符合性 1 空间布局约束 1、遏制“两高”项目盲目扩张。 2、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 3、新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，在单位产品物耗、电耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。 4、优化焦化钢铁企业布局。 5、市区城市规划区155平方公里区域范围内禁止建设洗选煤企业；高铁、高速沿线两侧1公里范围内不得新建洗选煤企业。 6、对洗选煤企业项目建设审批手续不全的，违规占用基本农田，在自然保护区，风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、泉域重点保护区、湿地公园、森林公园、山西省永久性生态公益林等依法划定需特别保护的环境敏感区内的项目予以取缔关闭。 本项目不属于“两高”及煤炭洗选项目，且项目选址不在襄汾县城市规划区范围内，项目建设不新增占地。 符合 2 污染物排放管控 1、定期通报降尘量监测结果，降尘量最高值高于9吨/月·平方公里的市县要开展专项整治。 2、2021年10月前完成钢铁企业在产设备超低排放改造。 3、焦化行业超低排放改造于2023年底全部完成。 4、年货运量150万吨以上的工业企业公路运输的车辆全部达到V国五以上标准。其中位于市区规划区的钢铁等企业，进出厂大宗物料2021年10月1日前要全部采用铁路或管道、管状带式输送机等清洁方式运输，公路运输采用国六排放标准及以上的汽车或新能源车辆。 本项目所需原料及产品厂外运输均采用国五及以上排放标准车辆或新能源车辆，符合相关要求。 符合 3 环境风险防控 1、项目防护距离应符合相关国家标准或规范要求。装置外部安全防护距离要符合《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准》要求。 本项目无相应防护距离要求。项目不在环境风险防控重点区域。项目危废贮存库按照标准要求建设，均设有防渗措施。氨水罐按要求设置围堰及事故池，可满足事故情况下泄漏氨水的收集 符合 2、在环境风险防控重点区域以及因环境污染导致环境质量不能稳定达标的区域内，禁止新建或扩建可能引发环境风险的项目。 3、加强汾河、沁河等流域及饮用水水源地水环境风险防控工作，确定重点水环境风险源，建立应急物资储备库及保障机制。 4 资源利用效率 水资源： 1、水资源利用上限严格落实十四五相关目标指标。 2、实施最严格水资源管控，加强岩溶泉域水资源的保护和管理。 本次项目生活生产废水处理后全部回用，提高了水资源利用率，项目用水不涉及岩溶泉域。本项目租用山西沃莱姆日用制品有限公司闲置厂房，项目建设不新增占地。 符合 能源利用： 1、煤矿企业主要污染物达标排放率达到100%。 2、保持煤炭消费总量负增长，推进碳达峰和碳中和目标愿景。 土地资源利用： 1、土地资源利用上限严格落实国土空间规划和十四五目标指标。 2、严守耕地红线。 3、黄河干流沿岸县（市、区）为重点，全面实行在塬面修建软埝田，塬面缓坡地建果园、陡坡耕地全面退耕造林并实行封禁、沟底打坝造地建设高标准基本农田的水土保持治理模式。 4、开展黄河流域历史遗留矿山生态修复项目，推动矿山生态恢复治理示范工程建设。 1.2相关生态环境保护法律法规政策符合性分析 ⑴与山西省《工业炉窑大气污染物综合治理方案》的符合性分析 项目建设与《工业炉窑大气污染物综合治理方案》符合性分析见表1.2-1。 表1.2-1 与山西省《工业炉窑大气污染物综合治理方案》符合性分析 方案要求 本项目建设情况 符合性 （一）严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，并符合园区规划环境影响评价要求，配套建设高效环保治理设施。落实国家和我省相关产业政策及产能置换办法。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能。全省禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外） 本次项目改造现有熔化窑，不新建，项目不涉及新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能，项目燃料采用天然气 符合 （二）加大过剩产能和不达标工业炉窑淘汰力度。全面清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑，加快推进限制类工业炉窑升级改造。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭 本项目熔化窑采用电助熔技术，不属于《产业结构调整指导目录》中淘汰类工业炉窑 符合 （三）加快燃料清洁低碳化替代。2020年 6 月底前，现有以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑完成清洁低碳化燃料、技术和装备替代改造，全省铸造（10 吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。 本项目窑炉燃料使用天然气，并辅以电助熔，为清洁能源熔化窑 符合 （四）实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准特别排放限值及相关规定暂未制订行业 排放标准的工业炉窑，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于 30、200、300 毫克/立方米考核评价；全面加强颗粒物无组织排放管理。工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排环节采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施；加强挥发性有机物综合治理。全面落实相关行业标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》 本次项目熔化窑废气经SDS干法脱硫+布袋除尘器+SCR脱硝后可满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453—2022）；同时项目对粉料原料投料、配料及转运、废玻璃破碎及转运过程均采取了废气收集+布袋除尘，可有效减少生产粉尘排放 符合 由表1.2-1可知，本项目建设符合山西省《工业炉窑大气污染物综合治理方案》中的相关要求。 ⑵与《临汾市工业炉窑综合治理方案》（临气指办发[2019]21号）符合性分析 本项目与临汾市大气污染防治行动指挥部办公室“关于印发《临汾市工业炉窑综合治理方案》的通知”(临气指办发｛2019｝21 号)符合性分析见表 1.2-2。 表1.2-2 与山西省《工业炉窑大气污染物综合治理方案》符合性分析 方案要求 本项目建设情况 符合性 对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化水平低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工炉窑，加大淘汰力度。全面淘汰环保工艺简易、治污效果差的单一重力沉降室、旋风除尘器、多管除尘器、水膜除尘器、生物降尘等除尘设施，水洗法、简易碱法、简易氨法、生物脱硫等脱硫设施。 本次项目熔化窑废气经SDS干法脱硫+布袋除尘器+SCR脱硝后可满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453—2022）；同时项目对粉料原料投料、配料及转运、废玻璃破碎及转运过程均采取了废气收集+布袋除尘，可有效减少生产粉尘排放 符合 对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉(窑)等，加快使用清洁能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。2018年12月底前，基本取缔燃煤热风炉、钢铁行业燃煤供热锅炉；基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉(窑)；高炉煤气、焦炉煤气实施精脱硫改造煤气中硫化氢浓度小于20毫克/立方米:大力淘汰炉膛直径3 米以下燃料类煤气发生炉:新建、扩建、改建工业炉窑，应当使用清洁能源。对天然气供气范围内的工业炉窑，鼓励使用天然气。集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。禁止掺烧高硫石油焦。 本项目窑炉燃料使用天然气，并辅以电助熔，为清洁能源熔化窑 符合 铸造行业冲天炉、熔化炉工序污染排放控制，参照《临汾市铸造行业环境保护综合整治实施方案》(临气指办发〔2017]9号)要求执行。砖瓦行业焙烧炉、干燥炉工序污染排放控制，参照《临汾市砖瓦行业环境保护综合整治实施方案》(临气指办发〔2018〕22号)要求执行。其他已有行业专项整治方案的，要严格按照行业最新标准执行。暂未制订行业排放标准的其他工业炉窑，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米执行；自2019年1月1日起达不到上述要求的，实施停产整治。 本次项目熔化窑废气经SDS干法脱硫+布袋除尘器+SCR脱硝后可满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453—2022） 符合 ⑶与《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》（山西省人民政府令第262号）符合性分析 根据《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》（山西省人民政府令第262号），“第十一条：在汾河干流河道水岸线以外原则上不小于一百米、支流原则上不小于五十米，划定生态功能保护线，建设缓冲隔离防护林带和水源涵养林带，改变农防段种植结构，提高汾河流域河流自净能力及第十六条我省境内桑干河、滹沱河、漳河、沁河、涑水河、大清河上游段（唐河、沙河）等流域的治理工作，参照此决定执行”。 本次项目位于山西沃莱姆日用制品有限公司厂区范围内，总厂界北侧靠近汾河支流三官峪，项目租赁山西沃莱姆日用制品有限公司闲置厂房，本次项目不在三官峪堤外50m范围内新建工程内容，符合《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》中河流生态功能保护线控制要求。 1.3生态环境保护规划的符合性 ⑴与《襄汾县生态功能区划》的符合性分析 根据《襄汾县生态功能区划》，本项目厂址位于“Ⅱ6 襄汾中西部一般保护生态功能小区”（本项目在襄汾县生态功能区划图中的位置见附图-3）。 该区生态系统的保护措施与发展方向是：①加强该区矿区内的水土流失治理工作，营造水土保持林，以油松为主，乔、灌、草相结合，努力恢复其植被，发挥生态系统自身修复功能；②规范当地的煤矿的开采行为，运用高新技术和先进适用技术提升传统产业，扩大现有企业规模，着力推进煤炭、焦炭、电力行业的新型化进程，降低煤矿资源开发引发地质灾害的可能性程度。③重点实施生态修复、环境治理、资源整合、安全生产和转产转型等工程；积极治理污染，充分利用煤矸石、废气发电，冶炼废渣生产耐火砖，既可减少占用土地，又可复垦一部分耕地。 本项目为玻璃制品制造，项目废气污染源采取合理的控制措施，不会对周边生态环境造成不利影响；项目生产过程中产生的固体废物可得到合理处置，对生态环境的影响较小。因此，本项目不违背襄汾县生态功能区划的要求。 ⑵与《襄汾县生态经济区划》的符合性分析 根据《襄汾县生态经济区划》，本次项目厂址位于“IVA 襄汾北部重点开发区”中的“IVA-1 襄汾西部循环经济发展生态经济区” （本项目在襄汾县生态经济区划图中的位置见附图-4）。 该区的生态环境保护要求为：优化产业结构，减少“三废”排放，治理环境污染；增加植被覆盖率，保护、恢复生态环境。 该区的产业发展方向：限制传统高污染型企业，鼓励循环经济切入点的工业、高新技术产业、新型工业、大棚蔬菜等生态农业。 本项目为玻璃制品制造，不属于传统高污染型企业，不属于禁止类、限制类和鼓励类项目，项目投产后废水零外排，固废可得到合理处理，生产过程产生的废气采取合理的控制措施后，不会对周边环境造成不利影响，不会增加区域的环境空气污染负荷，由此可见，本项目建设不违背襄汾县生态经济区划要求。 ⑶土地利用规划符合性 本次项目位于山西沃莱姆日用制品有限公司现有厂区范围内，根据山西沃莱姆日用制品有限公司土地使用证，项目占地属于工业用地，因此，项目占地符合土地利用相关政策要求。 ⑷《襄汾县国土空间总体规划》（2021—2035年）符合性 根据《襄汾县国土空间总体规划》（2021—2035年）（送审稿），全县共划定永久基本农田不低于79.33万亩（528.89平方公里）；城镇开发边界3535.29公顷，其中集中建设区用地面积3513.34公顷，特别用途区用地面积21.95公顷，集中建设区中新增城镇建设用地面积189.53公顷；划定生态红线面积为1611.49公顷，占全县土地总面积的1.56%；红线类型为水源涵养和水土保持型两类，其中：水源涵养型为山西双龙湖国家湿地自然公园，分布于南贾镇、西贾乡；水土保持型为吕梁山中南部水土保持生态保护红线，分布于襄陵镇西部、南辛店乡西部及古城镇西部山区一带。 本项目位于襄汾县古城镇曹家庄村西侧约150米处，山西沃莱姆日用制品有限公司现有厂区范围内，项目选址不在永久基本农田、生态保护红线和城镇开发边界控制范围内，由此，项目选址符合《襄汾县国土空间总体规划》（2021—2035年）（送审稿）要求。 项目选址与襄汾县国土空间控制线位置关系见附图-5。 综上所述，本次项目符合临汾市“三线一单”的管控原则，不违背《襄汾县国土空间总体规划（2021-2035年）》及襄汾县生态功能区划要求，项目占地符合土地利用相关政策要求，项目建设可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 2.1工程组成 千虹科技（山西）有限公司玻璃绝缘子项目位于临汾市襄汾县古城镇曹家庄村西约150米处，山西沃莱姆日用制品有限公司现有厂区范围内，项目拟租赁山西沃莱姆日用制品有限公司年产800万只日用玻璃容器建设项目已停产闲置生产设施、办公区及污水处理站进行建设，项目不新增厂房设施。 山西沃莱姆日用制品有限公司年产800万只日用玻璃容器建设项目于2007年1月取得环评批复，2009年项目完成部分工程建设并投入生产，同年原临汾市环境保护局以临环审验[2009]91号文件完成了项目部分工程（玻璃制品生产线）竣工环境保护验收。项目主要工程内容有生产车间、办公楼及生活设施等辅助工程、公用工程及环保工程等，主要生产线设备有原料搅拌机、53m2玻璃熔炉、拉底机、退火窑、封口机、倒灌机及烘干机等，由于受市场因素影响，该项目玻璃制品生产线已于2021年停产。 本次项目工程内容主要为对现有53m2马蹄焰窑炉进行改造，通过增加6根电助熔，7条料道改为两条料道及两边加料口改为单边加料，最终形成40m2电助熔玻璃熔窑，用于本次项目玻璃液的熔制。同时拆除现有厂房玻璃制品生产线设备，购置安装2条玻璃绝缘子生产线，进行玻璃绝缘子的生产。 本次项目建设内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程，项目厂区主要建设内容见表2.1-1。 2.2产品及生产规模 本次项目产品为玻璃绝缘子，产品质量参照《标称电压高于1000V的架空线路绝缘子 第1部分：交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件定义、试验方法和判定准则》（GB/T1001.1-2003）执行。 项目产品方案见表2.2-1。 表2.2-1 项目产品方案一览表 序号 产品 单位 产量 1 玻璃绝缘子 t/a 20000 备注：产品中含玻璃绝缘子体约19880t，水泥及其他铁件约120t。 项目产品参照图片 |
| --- | --- |

| 建设内容 | 表2.1-1 本次项目组成及主要建设内容 项目 现有工程概况 本次项目工程内容 衔接关系 主体工程 生产车间 800万只日用玻璃容器建设项目现有生产厂房面积约6625m2，主要生产设备有原料搅拌机、一座53m2玻璃熔炉（燃用天然气）、拉底机、退火窑、封口机、倒灌机及烘干机等 配料 车间 全封闭轻钢结构，长25m、宽10m、高10m,建筑面积250m2、。设置有废玻璃破碎机1台，强制混合机1台，石英砂仓、纯碱仓、白云石仓、石灰石仓、芒硝仓、碳酸钾仓、碳酸钡仓、备用仓、碎玻璃料仓各1台及配套皮带输送机，完成废玻璃的破碎及原料的自动配料 厂房利旧，拆除原混合搅拌设备，改为自动配料设备 熔化成型车间 全封闭轻钢结构，长135m、宽25m、高20m,建筑面积3375m2。设置电助熔马蹄焰玻璃窑炉1座，熔化面积40m2，双蓄热室，熔化热源采用天然气燃烧（4个天然气燃烧喷枪）与6根电助熔提供；布置2条12工位玻璃绝缘子体生产线，主要完成玻璃绝缘子伞盘的生产。 厂房利旧，改造原53m2燃气式马蹄焰窑炉，通过增加6根电助熔，7条料道改为两条料道及两边加料口改为单边加料，最终形成40m2电助熔玻璃熔窑；并拆除原玻璃制品生产线设备，改为2条玻璃绝缘子体生产线 装配 车间 全封闭轻钢结构，长120m、宽25m、高10m,建筑面积3000m2。主要布置水泥搅拌机1台、6台装配机，完成玻璃绝缘子体与钢脚、钢帽的组装 厂房利旧，新增搅拌及装配设备 辅助工程 办公区 办公楼（四层）、宿舍4700m2，餐厅350m2 办公区、食堂 办公面积约2000m2，租用沃莱姆厂区现有办公楼西部1-4层及中部1层和3层；食堂建筑面积约90m2，租用厂区东侧餐厅区局部 利旧 空压 机房 占地面积约700m2，布置4台空气压缩机 空压 机房 占地面积约700m2，布置12台空气压缩机 厂房利旧，更新空压机设备 公用工程 供水 由厂区内自备深井提供 依托厂区现有 依托 供电 自厂区的供电线路接引 依托厂区现有 依托 供气 接自区域天然气管网 依托厂区现有 依托 采暖 一台2.8MW的热水锅炉供给,运行制度为每年运行120天，每天运行24小时 依托厂区现有 依托 供热水 由厂区内现有的一台2t的蒸汽锅炉供给 依托厂区现有 依托 储运工程 原料库 占地面积约1420m2 占地面积约1420m2，用于石英砂、纯碱、白云石、石灰石、芒硝、碳酸钾、碳酸钡粉料原料的储存 利旧 五金库 / 建筑面积300m2，用于钢帽、钢脚金属件的储存 利旧 半成品库 / 建筑面积2120m2，用于半成品玻璃绝缘子体的储存 利旧 成品库 / 建筑面积3900m2，用于成品玻璃绝缘子的储存 利旧 氨水 脱硝工序设置20m3的氨水罐，配套建设有围堰及260m3的事故池 利旧 环保工程 废气 原料堆存 全封闭原料库内 原料粉料采用密闭式吨包包装，分区贮存于全封闭原料库内 / 原料配料 搅拌机及各产尘点设置集气罩，该工序产生的废气经1套脉冲布袋除尘器进行处理，由15m高排气筒排放。 投料粉尘 各入料仓设集气罩，配套设置4台布袋除尘器（1#-4#），投料废气收集进入相应部分除尘器处理后，经DA001排气筒排放 新建 配料粉尘 在强制混合机进出口、储存料仓进口及转载落料点分别设置局部密闭罩，收集废气与窑头料仓废气一同进入5#布袋除尘器处理后，经DA001排气筒排放 新建 废玻璃破碎粉尘 破碎机进出口、玻璃仓入料口及转载落料点分别设置局部密闭罩，收集废气经5#布袋除尘器处理后，经DA001排气筒排放 新建 熔化窑废气 设置布袋除尘器+烟道喷氨水脱硝+选择性催化还原脱硝装置，经43.5m排气筒排空。 熔窑、均温炉及冲击线燃烧废气 废气经SDS干法脱硫+布袋除尘器+SCR脱硝后经43.5m高DA002排气筒排放 利旧现有布袋除尘器+SCR脱硝设施基础上，前端新增灰SDS干法脱硫 / / 脱硫剂仓 粉尘 入料仓设集气罩，收集废气与密闭式脱硫剂中间仓废气一同进入7#布袋除尘器处理后经DA002排气筒排放 新建 / / 水泥搅拌 搅拌机上方设置1个局部密闭罩，收集废气经6#布袋除尘器处理后经DA003排气筒排放 新建 废水 生活废水、循环水排水 生活废水采用污水处理设施进行处理，处理能力为400m3/d，工艺采用A/O生物接触氧化+MBR膜处理+BAF反渗透处理工艺，经处理后全部回用，不外排 生活废水、循环水排水排至厂区废水处理站，处理后回用于厂区道路及绿化 利旧厂区现有污水处理站，且后续由千虹科技（山西）有限公司运行管理 废玻璃清洗废水 / 废玻璃清洗废水：装配车间配套1座总容积为5m3的循环沉淀水池，经沉淀处理后循环利用 新建 镀银清洗废水 镀银清洗通过回收沉淀后循环使用 / 拆除 固废 生活 生活垃圾设置生活垃圾收集桶进行收集，定期运往当地环卫部门指定地点进行处理 依托厂区现有 / 生产残次品 生产过程中产生的残次品与原料一起回炉，废包装物回收利用 除尘灰、碎玻璃 熔化窑废气除尘灰约作为副产物外售综合利用，其余除尘灰收集后作为原料，回用于生产 / 废水泥块 外售建材企业综合利用 / 危废 设置36m2危废贮存库，废润滑油、废油桶、脱硝催化剂贮存后，委托资质单位处理 废润滑油、废油桶、脱硝催化剂 依托山西沃莱姆日用制品有限公司现有厂区危废贮存库，定期交由资质单位处理 依托 |
| --- | --- |

| 建设内容 | 2.3依托工程及保证性 ⑴熔化窑废气布袋除尘及脱硝设施 山西沃莱姆日用制品有限公司年产800万只日用玻璃容器建设项目玻璃熔窑废气配套建设有一套布袋除尘+SCR脱硝装置，布袋除尘面积792m2,脱硝装置布置有五层脱硝催化剂及配套氨水罐及加氨装置，现有废气处理装置处理废气量38000Nm3/h,根据2020年9月对熔化炉的监测数据，颗粒物排放浓度最高为15.4mg/m3，氮氧化物最高氮氧化物排放浓度最高为38.6mg/m3，可以满足相应标准要求。 本次项目熔化窑、均温炉及冲击线燃烧废气颗粒物、氮氧化物污染物产生浓度与原有工程基本相当，废气产生量为11164m3/h，因此本次项目废气治理依托现有布袋除尘及脱硝设施可行。 ⑵危废贮存库 本次项目危险废物依托山西沃莱姆日用制品有限公司厂区现有36m2危废贮存库，主要贮存废矿物油、废油桶及废催化剂等危险废物，该危废贮存库地面按要求进行的防渗处理，同时设置有集液池及导流槽，且已完成竣工环保设施验收。该危废贮存库贮存能力约5t,贮存周期按3个月计算，年贮存中转能力约20t。本次项目所在的山西沃莱姆日用制品有限公司现有工程危废产生量约3.5t/a,本次项目危废年产生量约0.37t，全厂区内危废合计产生量约3.87t/a,因此，可满足本次项目危废贮存要求。 ⑶废水处理站 项目厂区西南侧建设有一座处理能力为400m3/d的污水处理站，处理工艺为A/O生物接触氧化+MBR膜处理+BAF反渗透，污水处理站设计出水水质可满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表1中冲厕、道路清扫消防和城市绿化的标准。由水平衡可知，本工程投运后采暖期全厂废水产生量为19.01m3/d，非采暖期全厂废水产生量为18.98m3/d，由此可见，厂区污水处理设施的处理能力可满足项目投运后全厂废水处理需求。 2.4主要生产设施及参数 ⑴ 本项目主要生产设施及设施参数情况见表2.4-1。 表2.4-1 主要生产设施及设施参数一览表 主要生产单元 主要 工艺 生产设施 设施型号及生产能力 台/套数 玻璃绝缘子生产线 配料 系统 石英砂仓 8m³ 1 石英砂仓计重称总成 φ1500型 1 石英砂卸料振动给料机 400型 1 纯碱仓 6m³ 1 纯碱仓计重称总成 φ1200型 1 纯碱仓卸料振动给料机 400型 1 白云石仓 3m³ 1 白云石仓计重称总成 φ1200型 1 白云石仓卸料振动给料机 400型 1 石灰石仓 3m³ 1 石灰石仓计重称总成 φ1000型 1 石灰石仓卸料振动给料机 400型 1 芒硝仓 3m³ 1 给料绞龙 φ200 1 碳酸钾仓 3m³ 1 卸料振动给料机 400型 1 碳酸钡仓 3m³ 1 备用仓 3m³ 1 给料绞龙 φ200 1 计重秤总成 Φ1000型 1 混合料封闭输送机 650型 1 混合料封闭输送机 500型 1 强制混合机 BLHL1250型 1 储存料仓 8m³ 1 斗式提升机 TD300型 1 废玻璃系统 废玻璃破碎机 PC600*400,20-50t/h 1 玻璃仓 3000*3000 / 皮带输送机 650型 2 熔化 工序 马蹄焰窑炉(电助融) 40m2 1 窑头料仓 8m³ 加料机 / 1 成型 工序 U1 电子伺服供料机 PN-EF-10 2 U2 12工位压机 PM-12-2350/2750-4 2 U3搬运机器人 AC-GP50 2 U4均温炉 PN-JWL-8000 2 U5搬运机器人 AC-GP50 2 U6钢化机 PN-GHJ-18 2 U7搬运机器人 AC-GP50 2 U8输送机 C-R-500*5300 2 U9推送机 TSJ-500A 2 U10输送机 C-R-500x3500 2 U11推送机 TSJ-600A-250A 2 绝缘子冲击线 CJX-1.5M-50M 2 水泥搅拌机 JS500 1 装配机 / 6 公用单位 燃料供应 马蹄焰窑炉喷枪 100m3/h·台 4 压缩空气制备系统 空压机 / 12 循环冷却水系统 冷却水塔 KZT-20 1 辅助 系统 氨水储罐 20m3 1 烟气脱硫 脱硫塔 φ1.8x19.9m 1 脱硫剂仓 3m3 1 脱硫剂上料系统 / 1 脱硫剂给料系统 / 1 ⑵项目生产能力与主要设备配置的合理性 本项目玻璃绝缘子生产过程玻璃液融制使用马蹄焰窑炉，窑炉熔化面积40m2，熔化率1.5t/(m2d)，熔化能力60t/d，年产玻璃溶液21900吨，可满足项目年产2万吨玻璃绝缘子生产规模要求。 2.5 主要原辅材料、燃料消耗 ⑴ 原辅材料来源、运输方式及贮存设施 本项目原辅料物理性质、来源及贮存设施见表2.5-1。 表2.5-1 主要原辅材料统计表 类别 序号 名称 形态 单位 消耗量 储存方式 备注 原辅材料 1 石英砂 粉状 t/a 12000 吨包、原料库 2 碳酸钠 粉状 t/a 3200 吨包、原料库 3 白云石 粉状 t/a 3600 吨包、原料库 4 石灰石 粉状 t/a 570 吨包、原料库 5 碳酸钾 粉状 t/a 260 吨包、原料库 6 芒硝 粉状 t/a 90 吨包、原料库 7 碳酸钡 粉状 t/a 160 吨包、原料库 8 水泥 粉状 t/a 60 袋装，原料库 9 钢帽 / 万个/a 20 五金库 10 钢脚 / 万个/a 20 五金库 11 销子 / 万个/a 20 五金库 12 20%氨水 液态 t/a 213 储罐 20m3 能源 1 天然气 气态 万m3/a 630.72 管道天然气 ⑵主要原辅材料性质 石英砂：石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO2，石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状，硬度7，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，密度为2.65，堆积密度（1-20目为1.6-1.8），20-200目为1.5，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于KOH溶液，熔点1750℃。 碳酸钠：化学式为Na2CO3，分子量105.99。化学品的纯度多在99.5%以上，又叫纯碱，但分类属于盐，不属于碱。无水碳酸钠的纯品是白色粉末或细粒，溶液呈碱性（能使酚酞溶液变浅红），溶解度22g/100g水(20℃)，在35.4℃其溶解度最大。微溶于无水乙醇，不溶于丙醇。高温能分解，加热不分解。熔点851℃，沸点1600℃，折射率：1.535。它是一种重要的有机化工原料，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产。还广泛用于生活洗涤、酸类中和以及食品加工等。 石灰石：主要成分碳酸钙(CaCO3)。石灰和石灰石是大量用于建筑材料、工业的原料。石灰石可以直接加工成石料和烧制成生石灰。生石灰CaO吸潮或加水就成为熟石灰，熟石灰主要成分是Ca(OH)2，可以称之为氢氧化钙，熟石灰经调配成石灰浆、石灰膏等，用作涂装材料和砖瓦粘合剂。 白云石：白云石化学成分为CaMg(CO3)2，晶体属三方晶系的碳酸盐矿物。白云石的晶体结构与方解石类似，晶形为菱面体，晶面常弯曲成马鞍状，聚片双晶常见，多呈块状、粒状集合体。纯白云石为白色，因含其他元素和杂质有时呈灰绿、灰黄、粉红等色，玻璃光泽。三组菱面体解理完全，性脆。摩氏硬度3.5-4，比重2.8-2.9。 碳酸钾，化学式K2CO3，密度2.428g/cm3，熔点891℃，白色结晶粉末，沸点时分解，相对分子量138.21。溶于水，水溶液呈碱性，不溶于乙醇、丙酮和乙醚。吸湿性强，暴露在空气中能吸收二氧化碳和水分，转变为碳酸氢钾，应密封包装。水合物有一水物、二水物、三水物。碳酸钾水溶液呈碱性。不溶于乙醇及醚。碳酸钾可用于玻璃、印染、肥皂、搪瓷、制备钾盐、合成氨脱羰，也用于彩色电视机工业。 芒硝：别名硫酸钠，化学式Na2SO4·10H2O，分子量322.19，硫含量约10%,是一种分布很广泛的硫酸盐矿物，是硫酸盐类矿物芒硝经加工精制而成的结晶体。无色或白色，无臭，味咸晶体，易溶于水，晶体呈短柱状或针状，通常成致密块状、纤维状集合体。玻璃光泽，具完全的板面解理，莫氏硬度1.5～2，比重1.48。味清凉略苦咸，极易潮解，在干燥的空气中逐渐失去水分而转变为白色粉末状的无水芒硝。可以用来提取硫酸铵、硫酸钠、硫酸及硫化钠等化工原料，还是制造洗衣粉的重要原料。用于制革、制玻璃、制碱工业等，也用作泻药。在玻璃行业中主要用作澄清剂。 碳酸钡：分子式为BaCO3，分子量为197.34。无机化合物，白色粉末，难溶于水，易溶于强酸。有毒，用途很广泛，主要用作电子工业的原料，用于生产PTC热敏电子元件、制造芯片式元器件、半导体电容等。 ⑶物料平衡 本项目建成后全厂物料平衡见表2.5-2。硫平衡见表2.5-3。 表2.5-2 项目全厂物料平衡一览表 投入量（t/a） 产出量（t/a） 石英砂 12220 产品 20000（其中玻璃19880t，水泥及其他120t） 碳酸钠 3200 除尘灰 243 白云石 3600 颗粒物排放 1.932 石灰石 570 废玻璃 994 碳酸钾 260 废混凝土块 3.0 芒硝 90 其他 5.068 碳酸钡 160 / / 水泥 63 / / 钢帽、钢脚、钢钉 60 / / 废玻璃 994 / / 碳酸氢钠 30 合计 21247 / 21247 表2.5-3 项目硫平衡一览表 输入(t/a) 输出(t/a) 序号 物料 投入量 含量 硫 序号 名称 硫量 百分比% 备注 1 芒硝 90 10% 9.0 1 废气排放 0.9 10% 2 天然气 630.72万m3 H2S=0.11mg/m3 0.0005 2 脱硫除尘灰 8.1005 90% 合计 9.0005 合计 9.0005 100% 2.6劳动定员及工作制度 劳动定员：全厂职工定员50人，其中生产人员45人，管理及后勤服务人员5人。项目全年工作365天，采用三班八小时工作制。 2.7总平面布置 本项目租赁山西沃莱姆日用制品有限公司现有厂房内进行建设，项目生产厂房位于厂区中部，自西向东依次为配料车间、熔化车间、成型车间及装配车间。本次项目与厂区相对位置关系图见附图-6。车间平面布置图附图-7。 2.8公辅工程 2.8.1给排水 ⑴生活用水 本次项目劳动定员50人，本项目设有食堂、宿舍区、水冲厕所。根据《山西省用水定额 第4部分：居民生活用水定额》（DB14/T1049.4-2021）中城镇居民生活用水定额50万以下人口小城市-室内有给水排水卫生设备但无淋浴设备-90L/人•d计，本项目用水量为4.5m3/d。排水量按用水量的80%计，本项目生活污水约3.6m3/d，排至厂区污水处理站处理后回用，不外排。 ⑵生产用水 生产用水主要循环冷却水补充水、废玻璃清洗水及绝缘子装配过程水泥搅拌用水。 ①循环冷却水补充水 项目熔化窑电极及网带冲击线采用循环水冷却，循环水采用新鲜水，循环系统小时补水量为循环水量的1.5%，排污水量为循环水量的0.5%，总补水量为循环水量的2.0%，项目循环水系统补水量为20m3/h（480m3/d），则循环水补充水量为9.6m3/d，排污量为2.4m3/d，排至厂区污水处理站处理后回用，不外排。 ②废玻璃清洗用水：项目废玻璃需清洗后回用，清洗用水量约为2.0m3/d。清洗废水产生量约1.8m3/d，清洗废水经总容积5m3循环沉淀池处理后循环使用。 ③装配水泥搅拌用水：项目年用水泥60t,按水泥：水比例为1:0.65计算，水泥搅拌用水为0.1m3/d。 项目用排水情况见表2.8-1，水平衡见图2-1，项目建成后，全厂区用排水情况见表2.8-2，水平衡见图2-2。 表2.8-1本次项目用排水平衡表 用水名称 用水情况 废水情况 用水定额 用水规模 用水量(m3/d) 废水量 (m3/d) 新鲜水 回用水 生活用水 90L/d 50人 4.5 / 3.6 冷却水补充水 / / 9.6 / 2.4 废玻璃清洗用水 / / 2.0 1.8 1.8 装配水泥搅拌用水 / / 0.05 / / 合计 / / 16.65 1.8 6.4 图2-1 本次项目水平衡图 表2.8-2 全厂用水平衡表 类别 用水名称 用水情况 废水情况 用水定额 用水规模 用水量(m3/d) 废水量 (m3/d) 新鲜水 回用水 厂区内年产300万只出口咖啡壶全自动配套生产线、年产180万支中高端玻璃杯生产线 生活用水 90L/d 93人 8.37 6.7 循环冷却水 / / 6.24 1.92 生产用水 0.12 0.12 蒸汽锅炉 2m3/h 3h 0.15 / 0.03 *热水锅炉 循环水量的1% 16h 19.2 / 3.84 本次项目 生活用水 90L/d 50人 4.5 3.6 冷却水补充水 / / 9.6 / 2.4 废玻璃清洗用水 / / 2.0 1.8 1.8 装配水泥搅拌用水 / / 0.05 / / 公共 道路洒水 0.5L/(m2/次)2次/d 10000m2 / 10.0 / #绿化 1.5m3/(m2·d) 8500m2 3.78 8.97 / 合计 采暖期 / / 50.23 3.95 19.01 非采暖期 / / 50.08 26.7 18.98 备注：#为非采暖期用水，*为采暖期用水 图 2-2全厂区水平衡图（单位：m³/d） |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 2.9 工艺流程和产排污环节 2.9.1生产工艺简述 本次项目生产工艺流程主要包括：原料进厂、投料、配料、熔化、成型、钢化、冲击试验、装配及检验。 ⑴原料进厂 本项目生产使用的原料均为粉状，不需要在厂内进行破碎和研磨。石英砂、纯碱、白云石、石灰石、芒硝、碳酸钾、碳酸钡等7种原料均采用吨包袋装，经入厂的货运车辆和叉车送至原料库。 ⑵投料及配料、废玻璃破碎及转运 投料：采用叉车及行车结合方式，将吨包吊装至相应入料仓上方入料口，打开吨包底部封口进行投料。 配料项目配料采用自动配料工艺，原料粉料按照工艺配比称量，经1#混合料输送皮带进入强制混合机混合均匀，由2#混合料输送皮带进入储存料仓储存。混合料经斗提机提升至窑头料仓。 项目生产过程产生的次品废玻璃经破碎机破碎、玻璃仓缓存后，由2#混合料输送皮带进入储存料仓储存，回用于玻璃液熔制。 ⑶熔化 窑头料仓下的密闭式投料机将配合料均匀定量的加入玻璃熔窑内，在高温（1550℃）下进行一系列物理、化学变化，完成玻璃液的熔制、澄清和均化。项目玻璃熔窑采用天然气为燃料，同时配置6根电极助熔。熔化窑废气经SDS干法脱硫+布袋除尘器+SCR脱硝处理后排放。项目SDS干法脱硫配套设置1座3m3脱硫剂中间仓，袋装碳酸氢钠脱硫剂，经拆袋由入料仓、螺旋输送机进入脱硫剂中间仓。 ⑷成型 熔制澄清良好的玻璃液经分配料道进一步均化后分配给两条供料道，玻璃液经天然气加热供料道进一步调温（约1010℃）、均化后，向供料机提供均匀性良好的玻璃液。供料机将玻璃液剪切成料形适宜、重量均匀的料滴，料滴经压机压制成玻璃绝缘子体。 ⑸钢化、冲击试验 成型后的热玻璃绝缘子经均温炉均温处理，送钢化机经压力空气快速冷却，在玻璃片内部形成压力达到钢化的效果。钢化后的玻璃绝缘子经冷热冲击测试（风冷-水冷-风冷-高温加热-风冷-低温加热-水冷），合格品进入半成品仓库储存，不合格品和碎玻璃经破碎处理后作为原料回用。冲击测试水冷采用循环冷却水、高温加热及低温加热燃用天然气。 ⑹装配 水泥经混料机搅拌，将玻璃绝缘子体和钢帽、钢脚分别送至装配机，将玻璃绝缘子体、钢脚、钢帽及水泥依序组装，经震动密实后，自然养护8小时，再经拉力检测，转运至成品库。不合格品经拆卸后分类回收，其中的钢脚、钢帽回收后可再利用，绝缘子体玻璃破碎回收，废水泥块作为一般固废外售综合利用。 运营期总体工艺流程详见图2-3。 图2-3 本项目生产工艺流程及产污环节示意图 2.9.2主要污染工序 ⑴废气 粉状原料装卸及贮存粉尘； 粉状物料投料、配料及转运粉尘； 废玻璃破碎及转运粉尘 ； 熔化窑过程产生的烟气； 均温炉、冲击线加热过程天然气燃烧烟气； 水泥搅拌机粉尘： 脱硫剂仓粉尘； 脱硝用氨水罐产生的氨气； ⑵废水 废玻璃清洗水； 循环冷却水排污水； 生活废水； 初期雨水； ⑶噪声 主要为风机、混合机、提升机及空压机等机械设备噪声。 ⑷固体废物 布袋除尘器收集的除尘灰；检验不合格品废玻璃；废水泥块；烟气治理产生的废脱硝催化剂；设备维护产生的废润滑油、废油桶；生活垃圾 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 |  |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.10现有工程概况 山西沃莱姆日用制品有限公司厂区现有工程概况见下表 项目名称 主要工程内容 环评情况 环保验收情况 备注 年产800万只日用玻璃容器建设项目 生产车间、办公楼、宿舍、玻璃制品生产线、1台2.8MW的热水锅炉，1台2t/h的蒸汽锅炉（洗浴）、污水处理站 2007年1月23日原临汾市环境保护局对其进行了批复 2009年12月7日由原临汾市环境保护局对其进行了竣工验收批复 2021年停产 年产300万只出口咖啡壶全自动配套生产线建设项目 生产车间利旧，建设有塑料工件及不锈钢工件生产线 2018年5月29日襄汾县环境保护局以襄环审函[2018]54号文进行了批复 2018年11月23日完成了竣工环境保护自主验收 正常运行 年产180万支中高端玻璃杯生产线项目 生产车间利旧，以玻璃管、玻璃杯盖和杯网为原料，建设有玻璃杯生产线 2022年2月25日襄汾县行政审批服务管理局以襄行审函【2022】17号文进行了批复 2022年7月9日 正常运行 山西沃莱姆日用制品有限公司于2022年12月26日重新申请了排污许可证，编号为：91141023790234185A001R。 2.11现有工程污染防治措施 本次项目租赁山西沃莱姆日用制品有限公司年产800万只日用玻璃容器建设项目已停产闲置生产设施进行建设，与本次项目有关的污染防治措施如下： 1）废气治理措施： 年产800万只日用玻璃容器建设项目废气主要为原料搅拌混合及转运过程产生的废气及熔化窑、退火窑及生产车间燃烧废气。原料搅拌混合及转运过程产生的废气主要污染物为颗粒物，治理措施：废气经集气罩收集布袋除尘器处理后，经15m排气筒排放，根据2020年8月对搅拌及转运工序废气的监测数据，颗粒物排放浓度最高为35mg/m3，可以满足相应标准要求。玻璃熔化炉主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。治理措施：设置布袋除尘器+SCR选择性催化还原脱硝装置，经43.5m排气筒排空。根据2020年9月对熔化炉的监测数据，颗粒物排放浓度最高为15.4mg/m3，氮氧化物排放浓度最高为38.6mg/m3，二氧化硫未检出，可以满足相应标准要求。根据现有工程监测数据及环评文件，现有工程废气污染物排污情况见表2.11-1。 表2.11-1现有工程废气排污情况一览表 工序 污染物 排放量（t/a） 入料及搅拌 颗粒物 1.865 熔化窑、退火路、加工车间 颗粒物 0.559 二氧化硫 1.824 氮氧化物 18.24 2）废水排放及治理情况： 厂区现有工程主要生产废水为生产废水、生活废水、循环冷却水排水及锅炉排水，污水全部经厂区西南侧的污水处理设施(处理能力400m3/d）处理后，全部回用于道路洒水和绿化，不外排。 现有工程用排水情况见表 表2.11-2 现有工程用排水情况表 类别 用水名称 用水情况 废水情况 用水定额 用水规模 用水量(m3/d) 废水量 (m3/d) 新鲜水 回用水 现有工程 生活用水 90L/d 93人 8.37 6.7 循环冷却水 / / 6.24 1.92 生产用水 0.12 0.12 蒸汽锅炉 2m3/h 3h 0.15 / 0.03 *热水锅炉 循环水量的1% 16h 19.2 / 3.84 公共 道路洒水 0.5L/(m2/次) 2次/d 10000m2 / 10.0 / #绿化 1.5m3/(m2·d) 8500m2 3.77 8.98 / 备注：#为非采暖期用水，*为采暖期用水 3）固体废物产生处置情况 根据山西沃莱姆日用制品有限公司年产800万只日用玻璃容器建设项目现有工程固体废物主要为废旧包装5.0t/a，242.4t/a(按布袋除尘效率99%进行估算)除尘灰、玻璃制品残次品6t/a、废矿物油0.1t/a、废油桶0.01t/a、废脱硝催化剂1t/a。除尘灰回炉利用，残次品及边角料等在厂内暂存后外售综合利用，危险废物暂存于占地面积约36m2危废贮存库内并定期交由有资质的单位进行处置。 2.12与本次项目有关的主要环境问题及整改措施。 1、本次项目利旧的布袋除尘器除尘布袋长期未更换，本次项目施工期将对除尘布袋进行统一更换。 2、本次项目厂区的危废贮存库标识标志未按要求进行更新，应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求进行标识标志的设置。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 3.1.环境空气 本项目位于襄汾县古城镇，评价收集了襄汾县 2022年环境空气质量例行监测数据，襄汾县环境空气质量主要污染物浓度统计分析结果见表3.1-1。 表3.1-1 2022年襄汾县空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 单位 监测浓度 标准值 占标率(%) 达标情况 SO2 年平均质量浓度 μg/m3 12 60 20 达标 NO2 μg/m3 34 40 85 达标 PM10 μg/m3 84 70 120 超标 PM2.5 μg/m3 42 35 120 超标 CO 百分位浓度 mg/m3 2.0 4.0 50 达标 O3-8h μg/m3 167 160 104.38 超标 由表3.1-1可知，2022年襄汾县环境空气中SO2、NO2年均浓度和CO百分位浓度均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，PM10、PM2.5年均浓度和O3-8h百分位浓度超标，说明襄汾县环境空气质量为不达标区。 2）特征污染物（TSP） 为了解区域环境空气项目特征污染物质量现状，本次评价收集了《襄汾县昌盛源储煤有限公司煤炭储煤场提标改造项目》2023年5月16日-2023年5月18日环境空气质量TSP监测数据，引用数据满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）近3年现有监测数据要求。 （1）监测点位设置 本次评价引用的TSP环境空气质量数据监测点位于本项目厂址东南约1.7km的站李村，引用数据满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）项目周边5千米范围内现有监测数据要求。项目环境空气现状监测布点图见附图-10。 本次评价引用监测数据具体监测布点情况详见表3.1-2。 表3.1-2引用环境空气质量监测点情况一览表 编号 监测点位 监测项目 相对本项目厂址方位/距离（km） 备注 1 站李村 TSP SE/1.7 / （2）监测时间与频率 本次评价引用的TSP数据采样时间为，2023年5月16日-2023年5月18日，监测项目为TSP日均浓度。 （3）引用监测资料统计 统计分析监测点的监测结果，统计其日平均浓度范围，最大浓度占标率及达标情况。各污染物的浓度统计结果见表3.1-3。 表3.1-3 TSP日平均浓度监测结果统计表μg/Nm3 监测点 采样个数 评价标准 日均浓度范围 最大值占标率（%） 达标情况 站李村 3 300 159-173 57.67 达标 由表3.1-3可知，监测项目TSP浓度范围为159-173μg/Nm3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限制要求，说明项目区域环境空气特征污染物未出现超标现象。 2.地表水 本次项目厂址东侧距汾河约11.0km，本次评价收集了临汾市生态环境局网站发布的2023年全市地表水断面水质状况表，监测指标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中的24项指标，包括水温、PH 值、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、汞、铅、总氮、总磷、化学需氧量、铜、锌、氟化物、硒、砷、镉、铬(六价)、氰化物、阴离子表面活性剂、硫化物和粪大肠菌群。根据监测结果汾河柴庄断面(位于本项目厂址的下游)的水质状况为Ⅳ类水质，满足所在断面执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅴ类水质标准的要求。 3.声环境质量现状 本项目利用山西沃莱姆日用制品有限公司厂区内现有闲置的生产车间进行建设，属于厂中厂项目。根据山西沃莱姆日用制品有限公司于2023年4月委托山西北冠辰环境检验技术有限责任公司对厂区正常工况下进行了噪声例行监测，监测结果见表3.1-4。 表3.1-4 噪声监测结果统计表 监测 时间 监测点 昼间（dB(A)） 夜间（dB(A)） L10 L50 L90 Leq L10 L50 L90 Leq 2023年3月25日 1#厂区北侧 55.2 53.6 51.8 53.7 47.7 45.2 43.4 45.7 2#厂区东侧 55.0 53.4 52.0 53.8 48.4 45.5 43.9 46.3 3#厂区南侧 56.3 54.6 53.1 54.9 47.7 45.3 43.1 45.7 4#厂区西侧 55.0 53.4 52.1 53.6 47.5 44.7 43.1 45.4 标准值 60 50 根据噪声监测结果可知，公司厂界四周昼、夜间噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本次建设项目位于襄汾县古城镇曹家庄村西侧约150米，山西沃莱姆日用制品有限公司厂区范围内，项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，距离最近的古城镇集中式水源地3.5km,环境保护目标图见附图-9。 建设项目院址周围敏感因素及保护目标见表3.1-5。 表3.1-5 建设项目环境保护目标 环境要素 环境保护目标 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂址距离 环境空气 E 111.287854° N 35.879490° 曹家庄村 居民 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 SE 0.15km N111.28933668° E 35.88658151° 苏家庄 居民 NE 0.45km 声环境 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标 地下水 / / 车间外 500 米范围内潜层含水层 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 / / 生态环境 / 周围的农田、植被 / / / |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ⑴本项目生产过程中本项目熔窑废气执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453—2022）表1玻璃熔窑排放限值；原料称量、配料过程、废玻璃破碎及水泥搅拌过程颗粒物执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453—2022）表1原料称量、配料、碎玻璃及其他通风生产设施排放限值，具体见下表。 生产工序 污染物项目 排放限值 标准名称 玻璃熔窑 颗粒物 30 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453—2022） 二氧化硫 200 氯化氢 30 氟化物 5 氨 8 氮氧化物 400 原料称量、配料、碎玻璃及其他通风生产设施 颗粒物 30 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453—2022） 厂区内颗粒物执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453—2022）表B.1无组织排放限值，具体为： 标准号 标准名称 污染物 限值 限值含义 无组织排放监控位置 （GB26453—2022） 《玻璃工业大气污染物排放标准》 颗粒物 3mg/m3 监控点1h 平均浓度值 厂房外设置监控点 厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放标准；NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级新改扩建标准值。 标准 污染物 类别 因子 限 值 监控点 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 颗粒物 无组织排放 1.0mg/m3 周界外浓度最高点 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 氨 1.5mg/m3 在工厂厂界的下风向侧 ⑵运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，具体见下表。 标准号 标准名称 功能区划 类别 标准值[dB(A)] 昼间 夜间 GB12348-2008 工业企业厂界 环境噪声排放标准 厂区 2类 60 50 ⑶危险废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定暂行办法》的通知（晋环规[2023]1号）中“第一章第三条本办法适用范围为纳入固定污染源排污许可分类管理名录行业范围的建设项目新增主要污染物排放总量指标的审核与管理”；“第二条本办法所称的主要污染物，是指氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氮氧等国家实施排放总量控制的主要污染物以及二氧化硫、颗粒物等山西实施排放总量控制的主要污染物”；第三章第十六条废气二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放量分别不大于3吨/年，挥发性有机物排放量不大于0.3吨/年；废水化学需氧量排放量不大于1吨/年和氨氮排放量不大于0.5吨/年的建设项目，主要污染物排放总量指标可直接予以核定，不需进行主要污染物总量置换。 经计算，本项目生产过程中排放的大气污染物为颗粒物：1.932t/a，SO2：1.800t/a，NOx：4.765t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本次项目主要施工内容主要为玻璃制品生产线的拆除、玻璃熔化窑的改造及绝缘子生产线设备的安装。施工过程主要的环境影响因素为施工扬尘、施工运输车辆清洗废水、机械设备及运输车辆噪声及施工过程产生的建筑垃圾。施工期主要的环保措施如下： 1、施工扬尘 项目施工期主要大气环境影响为扬尘对周围大气环境的影响，扬尘主要为施工扬尘和道路运输扬尘。施工扬尘主要来自于原熔化窑等构筑物拆除过程、施工现场物料装卸、堆放以及物料堆放等过程；道路运输扬尘来自于施工机械和车辆的往来过程。扬尘排放方式为间歇不定量排放，其影响范围为施工现场附近和运输道路沿途。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年修订版）、《山西省空气质量再提升2022-2023年行动计划》、《临汾市大气污染防治条例》、《关于印发临汾市扬尘污染专项整治行动方案的通知》、《临汾市建筑工程施工扬尘污染防治规定》等要求，提出以下防治措施： ⑴项目施工场地应严格做到6个100%，主要为施工工地周边100%围挡；物料堆放100%苫盖；出入车辆100%冲洗；施工现场地面100%硬化；土方开挖100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输。 ⑵熔化窑拆除过程作业时须采用洒水或喷淋式措施以控制粉尘外泄。 ⑶建筑材料的防尘管理措施。施工过程中使用水泥、石灰、砂石、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部且四周均密封、遮蔽的设施内。 ⑷车辆出口处按照有关规定设置洗车台、循环沉淀水池等车辆冲洗设施，出场车辆应对车轮、车身、车槽帮等部门进行清理或清洗以保证车辆清洁上路。 ⑸施工期间需使用混凝土时，应使用预拌商品混凝土，不得现场搅拌混凝土、拌石灰土等。 2、废水 项目施工期间的废水主要来自于运输车辆冲洗水及施工人员生活废水，主要污染物为SS,废水经收集沉淀后回用；生活废水进入厂区生活污水处理站处理。 3、噪声 施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和物资运输的交通噪声，本项目距离周围最近村庄曹家庄村150m，为了避免项目施工噪声及交通噪声对周围环境造成的影响，建设单位拟采取以下措施： （1）合理进行施工工期的安排，夜间不进行高噪声作业，同时高噪声设备错峰作业，将施工阶段的噪声减至最小； （2）施工现场进行合理组织布局，以避免高噪声设备局部集中； （3）定期对机械设备进行维护和保养，使其机械设备良好润滑，车辆消声器完好有效，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染； （4）运输车辆应限制车速，尽量减少鸣笛。 4、固体废物 施工期固体废物主要包括废弃的建筑材料及施工人员少量的生活垃圾。各固体废物具体处置措施如下： （1）施工过程产生废弃材料进行分类处理，生产线拆除的废旧生产设备外售，废钢筋、钢板、木材等下角料进行分类回收利用；熔化窑改造产生的废刚玉砖由厂家回收利用，其他废旧混凝土、废砖瓦等建筑垃圾优先再利用，无法利用的清运往当地有关部门指定的处置场处置。 （2）生活垃圾 本项目施工期将产生少量的生活垃圾，收集于垃圾桶内，送环卫部门指定地点统一处理。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1废气 1、产排污环节及污染源源强核算 ⑴粉状原料装卸及贮存粉尘 本次项目粉状原料石英砂、碳酸钠、白云石、石灰石、碳酸钾、芒硝、碳酸钡等，均采用密闭式吨包运输进厂，且分区贮存于封闭式原料库内，因此，项目粉状原料装卸及贮存过程粉尘产生量极小，可忽略不计。 ⑵投料粉尘 项目8个粉料入料仓（7用1备）均设有1个投料口（投料孔平面尺寸0.25m×0.5m），各原料吨包由一台行车吊装至相应粉料入料仓上方投料口进行卸料，粉料原料在投料过程会产生粉尘。 ①污染防治措施 本次项目拟在粉料入料仓分别设置集气管道，并设置4台仓顶式布袋除尘，收集投料废气进入相应布袋除尘处理，其中石英砂仓1#布袋除尘器，芒硝仓、白云石仓、石灰石仓共用2#布袋除尘器，纯碱仓3#布袋除尘器，碳酸钾及碳酸钡4#布袋除尘器， 入料仓废气量根据《除尘技术手册》公式（2-63），计算每个粉料仓风量为990m3/h，项目4台布袋除尘器设计除尘风量均为1000m3/h，过滤风速0.6m/min，废气处理后汇入1根15m高的DA001排气筒排放。 入料仓投料除尘风量计算公式及参数详见表4.1-1。 ②污染源源强核算 该工序每吨粉料投料时间约为5分钟，则全部粉料原料投料年工作时间为1657h，根据颗粒物初始产生浓度2000mg/m3,，则投料产尘量为3.314t/a，布袋除尘设计效率≥99.5%，排放浓度为10mg/Nm3，有组织排放量为0.017t/a。 ⑶配料及转运粉尘 项目粉料原料经各计量仓（6个）后给料至1#混合料皮带进入强制混合机，经混合搅拌、储存料仓缓存，由密闭提升机提升至窑头料仓，经窑头料仓底部给料机给料至熔化炉。在各个计量仓至1#混合料皮带落料点、混合机进出口、储存料仓进口及窑头料仓会产生粉尘。 ①污染防治措施 本次项目拟在6个计量仓至1#混合料皮带落料点、强制混合机进出口、混合料至2#混合料皮带落料点、储存料仓进口分别设置局部密闭罩，收集废气与密闭式窑头料仓废气一同进入5#布袋除尘器。 6个计量仓至混合皮带落料点、强制混合机进出口、储存料仓及窑头料仓进口废气量根据《除尘技术手册》公式（2-63），窑头料仓废气量参照《水泥工业除尘工程技术规范》（HJ343-2008）表B.1斗式提升机废气量计算方法，合计计算风量为10382m3/h，项目设计除尘风量10500m3/h，过滤风速0.6m/min，废气处理后通过1根15m高的DA001排气筒排放。 配料及转运粉尘除尘风量计算公式及参数详见4.1-1。 ②污染源源强核算 该工序年工作时间为8760h，根据颗粒物初始产生浓度2000mg/m3,集气罩收集率按95%计算，则配料及转运粉尘产尘量为183.96t/a，布袋除尘设计效率≥99.5%，排放浓度为10mg/Nm3，有组织排放量为0.92t/a。 ⑶废玻璃破碎及转运 项目废玻璃设置一台PC600*400型锤式破碎机，用于项目废品玻璃的破碎，废玻璃经破碎、由3#皮带进入玻璃仓缓存后，经4#皮带、2#混合料皮带输送机进入混合料仓。废玻璃在破碎、玻璃仓进料及转运过程会产生粉尘。 ①污染防治措施 项目拟在破碎机进出口、玻璃窗入料口及4#皮带输送机至2#混合料皮带输送机转载点分别设置局部密闭罩，收集废气一同进入5#布袋除尘器。 玻璃窗入料口、4#皮带输送机至2#混合料皮带输送机转载点废气量根据《除尘技术手册》公式（2-63），破碎废气量参照《水泥工业除尘工程技术规范》（HJ343-2008）表B.1破碎机废气量计算方法，合计计算风量为3225m3/h，项目设计除尘风量3500m3/h。5#布袋除尘器拟配置变频风机，最大处理风量14000m3/h，废玻璃破碎生产时，通过控制废气管道阀门，将废玻璃破碎及转运过程废气收集，进入5#布袋除尘器与粉料原料配料及转运废气一同处理。 配料及转运粉尘除尘风量计算公式及参数详见表4.1-1。 ②污染源源强核算 该工序年工作时间为40h，根据颗粒物初始产生浓度2000mg/m3,则该工序产尘量为0.28t/a，布袋除尘设计效率≥99.5%，排放浓度为10mg/Nm3，有组织排放量为0.001t/a。 ⑷熔窑、均温炉及冲击线燃烧废气 I熔窑废气 本项目玻璃熔窑废气主要污染物颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氯化氢、氟化物及氨。项目熔化窑采用电助熔技术，可减少天然气燃烧过程产生的氮氧化物及二氧化硫等污染物。 ①废气量 按照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“3059 其他玻璃制品制造行业系数手册”要求，工业用玻璃制品废气污染物指标参考“3055玻璃包装容器制造的系数手册”进行计算。根据“3055玻璃包装容器制造的系数手册”可知废气量产物系数为3399m3/吨-产品，本项目年产玻璃绝缘子体约19880吨t，年生产365d，每天生产24h，则项目熔化窑废气量=0.34万 m3/t-产品×19880t=6759.2万m3，合7716m3/h。 ②烟尘（颗粒物） 主要为玻璃熔窑物料带出的粉尘，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“3055玻璃包装容器制造的系数手册”，可知颗粒物产物系数为0.493kg/t-产品。本项目年产玻璃绝缘子体约19880吨，则颗粒物产生量为9.8t/a(1.12kg/h);根据物料平衡计算，SDS干法脱硫产生的粉尘量约38.9t/a(4.44kg/h)。 ③SO2 窑炉废气中的SO2主要来自原料粉料芒硝的分解，以及燃料天然气中微量硫成分，本次熔化窑天然气用量为350.4万m3/a，天然气中S含量根据西气东输管网气质参数中H2S=0.11mg/m3的指标计算，芒硝用量为90t/a，按照芒硝中S全部转化为SO2计算，则项目熔化窑SO2产生量为18.001t/a（2.055kg/h）。 ④氮氧化物 本次项目原料中不含硝酸盐，窑炉废气中NOx主要为热力型氮氧化物。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“3055玻璃包装容器制造的系数手册”，可知氮氧化物产物系数为4.57kg/t-产品。本项目年产玻璃绝缘子体约19880吨，则氮氧化物产生量为90.85t/a（10.37kg/h）。 ⑤氟化物、氯化物 窑炉废气中的氟化物、氯化物来自原料所含的氯及氟杂质元素，本次项目窑炉废气中氟化物、氯化物产生浓度类比同类企业分别为氟化物10mg/m3，氯化物50mg/m3。则氟化物产生量为（0.676t/a，0.077kg/h），氯化氢产生量为（3.38t/a，0.385kg/h）。 ⑥氨 氨主要来自SCR脱硝系统逃逸的氨，类比同类企业，氨逃逸量约为1.5kg/t-20%氨水，项目20%氨水用量为213t/a，则窑炉废气中氨排放量为0.32t/a，排放速率0.036kg/h。 II均温炉及冲击线加热燃烧废气 根据项目设计资料，本次项目均温炉、冲击线天然气用量约为280.32万m3/a，天然气燃烧过程中废气产生情况参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉(热力生产和供应行业)产排污系数表，废气量107753立方米/万立方米-原料；SO2：0.02Skg/万m3原料(含硫量(S)是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。本次评价天然气中硫的含量根据西气东输管网气质参数中H2S=0.11mg/m3的指标计算)、NOx：15.87kg/万m3原料，根据计算均温炉及冲击线加热燃烧废气量3020.53m3/a（3448m3/h），SO2产生量为0.001t/a，NOx产生量为4.45t/a，参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ 991—2018)中燃气锅炉污染物计算方法（5.4 产污系数法），烟尘产生量为0.802t/a（0.092kg/h）。 为最大限度降低均温炉、冲击线燃烧废气环境影响，本次项目拟将均温炉及冲击线加热燃烧废气收集与熔化窑废气共用一套废气处理装置进行处理，废气经SDS干法脱硫+布袋除尘器+SCR经现有43.5m高排气筒排放。除尘效率为98%，脱硝效率95%，脱硫效率90%，协同氯化氢、氟化物脱除效率取50%。废气经过处理后，烟尘排放量为0.978t/a，排放浓度为10mg/m3，SO2排放量为1.8t/a，排放浓度为18.41mg/m3，NOx排放量为4.765t/a，排放浓度为48.72mg/m3，氟化物排放量为0.338t/a，排放浓度为3.45mg/m3，氯化物排放量为1.69t/a，排放浓度为17.24mg/m3，氨排放量为0.32t/a，排放浓度为3.27mg/m3。 具体见表4.1-2。 表4.1-2本项目玻璃熔窑及均温炉及冲击线加热燃烧废气产排污情况一览表 污染物 产生情况 效率% 排放情况 玻璃 熔窑废气 干法脱硫产生粉尘 均温炉及冲击线加热燃烧废气 合计 玻璃熔窑、均温炉及冲击线加热燃烧废气 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度 g/m3 废气量（m3/h） 7716 / 3448 11164 / 11164 颗粒物 t/a 9.8 38.9 0.802 49.502 95 0.978 0.112 10 kg/h 1.12 4.44 0.092 5.652 二氧化硫 t/a 18.001 0.001 18.002 90 1.800 0.206 18.41 kg/h 2.055 0.11×10-3 2.055 氮氧化物 t/a 90.85 4.45 95.3 95 4.765 0.544 48.72 kg/h 10.37 0.508 10.878 氟化物 t/a 0.676 / 0.676 50 0.338 0.039 3.45 kg/h 0.077 / 0.077 氯化物 t/a 3.38 / 3.38 50 1.69 0.193 17.24 kg/h 0.385 / 0.385 氨 t/a / / 0.32 / 0.32 0.036 3.27 kg/h / / 0.036 锅炉烟气治理措施可行性分析： 脱硝工艺 将烟气进入除尘器除尘，后进入脱硝塔反应需求温度（280-420℃），然后进入脱硝塔顶部，与喷入的氨水溶液一起进入脱硝反应器，由顶部向下移动经过塔中安装的5层催化剂反应后，在反应装置内的催化剂表面氨气与氮氧化物发生还原反应，氮氧化物被还原成氮气。 主要化学反应方程式包括： 4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O 6NO2+8NH3→7N2+12H2O SDS干法脱硫 本项目脱硫工艺采用SDS干法脱硫工艺，SDS干法脱硫技术是将高效脱硫剂碳酸氢钠（20～30μm）通过喷射系统均匀喷入烟气管道内，脱硫剂在管道内被高温烟气激活后，分解成高活性Na2CO3及CO2，比表面积迅速增大，高活性碳酸钠与烟气中SO2及其他酸性介质充分接触发生化学反应，烟气被吸收净化后，脱硫效率≥90%。脱硫产生的粉状颗粒物随气流进入布袋除尘器进一步处理。主要化学反应为： 2NaHCO3→Na2CO3+H2O+CO2 Na2CO3+SO2+1/2O2→Na2SO4+CO2 Na2CO3+SO3→Na2SO4+CO2 Na2CO3+2HCl→2NaCl+H2O+CO2 Na2CO3+2HF→2NaF+H2O+CO2 项目脱硫剂碳酸氢钠达到细度600-800目（20～30μm），脱硫剂采购25kg袋装的小苏打,脱硫剂经料仓、螺旋上料机存储在采用3m3左右的中间仓进行存储。从风机来的空气碳酸氢钠粉末(600-800目)喷入干法反应塔内，与烟气中的酸性气体S02等酸性气体进行反应。 ⑸装配工序水泥搅拌粉尘 胶装工序水泥采用袋装特种，水泥在搅拌机投料及运行过程中会产生水泥尘，项目拟在搅拌机上方设置1个局部密闭罩，收集废气经6#布袋除尘器处理后，经15m高DA003排气筒排放。废气量根据《除尘技术手册》公式（2-63），合计计算风量为1584m3/h，项目设计除尘风量2000m3/h。 搅拌机每日运行约2小时，年运行730小时。粉尘产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“3021 水泥制品制造（含3022 砼结构构件、3029 其他水泥类似制品制造）行业”混凝土制品产排污系数“颗粒物0.13kg/t-产品”，项目胶装工序水泥量为60t/a，则水泥尘产生量为7.8t/a。集气罩效率取值95%，则有组织颗粒物产生量7.41t/a，产生浓度为5075mg/m3，布袋除尘设计效率≥99.8%，则排放浓度为10mg/m3，有组织排放量为0.015t/a。 ⑹脱硫剂进料粉尘 本次项目脱硫工序年用碳酸氢钠约30吨，碳酸氢钠原料采用25kg袋装，碳酸氢钠经入料仓及螺旋上料机进料至碳酸氢钠中间仓，进料过程入料仓及中间仓会产生粉尘。 ①污染防治措施 项目拟在入料仓设置局部密闭罩，收集废气与中间仓产生的废气一同进入7#布袋除尘器处理后，并入DA002排气筒排放。入料仓废气量根据《除尘技术手册》公式（2-63），中间仓废气量参照《水泥工业除尘工程技术规范》（HJ343-2008）表B.1螺旋输送机废气量计算方法，合计计算风量为2580m3/h，项目设计除尘风量3000m3/h。 碳酸氢钠进料除尘风量计算公式及参数详见表4.1-1。 ②污染源源强核算 该工序年工作时间为20h，根据颗粒物初始产生浓度2000mg/m3,则该工序产尘量为0.12t/a，布袋除尘设计效率≥99.5%，排放浓度为10mg/Nm3，有组织排放量为0.001t/a。 ⑺氨水储罐无组织氨气 项目脱硝工序采用20%氨水（213t/a，234m3/a）作为脱硝系统的还原剂，氨水贮存于1台固定顶储罐（容积21.2m3，直径3.0m，高3.0m），储罐大小呼吸会排放氨气。 ①呼吸损失 小呼吸排放量按照下式计算： 式中：LB—固定顶罐年小呼吸损失，kg/a。 M—罐内蒸汽分子量，取35.05。 P—在大量液体状态下，真实蒸汽压力，根据《化学化工物性数据手册 无机卷》，20%氨水蒸汽压力为1590Pa。 D—罐的直径，m，取3.0m。 H—平均蒸汽空间高度，m，取1.4m。 Δt—一天之内的平均温度差，℃，本次评价取10℃。 FP—涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1～1.5之间，本次评价取1.25； C—用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0～9m之间的罐体， C=1-0.0123(D-9)2；罐径大于9m的C=1；本项目C=0.48 KC—产品因子，氨水KC取1.0。 经计算，项目液氨的小呼吸排放LB=1.26kg/a。 ②大呼吸损失 工作排放是由于人为的装料与卸料而产生的损失。因装料的结果，罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出；而卸料损失发生于液面排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳的能力。可由下式估算固定顶罐的工作排放： LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC 式中：LW—固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量） KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K，约12次）确定。K≤36， KN=1；36<K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K>220，KN=0.26，经计算KN=1 M—储罐内蒸气的分子量，取35.05。 P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa），20%氨水蒸汽压力为1590Pa KC—产品因子（取1） 经计算，项目固定顶罐的工作排放LW=0.024kg/m3投入量，则项目氨水储罐年工作排放量5.616kg/a。项目氨水储罐氨气排放量为0.007t/a。 |
| --- | --- |

表4.1-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节 除尘系统编号 产污 设备 设置形式 设置位置 计算公式 字母含义及取值 风量 布袋除尘 计算风量 （m3/h） 设计风量 （m3/h） 过滤面积（m2） 过滤风速 （m/min） 排放浓度 （mg/Nm3） 投料 布袋除尘器（1#-4#） 入料仓 局部密闭罩 入料仓 《除尘技术手册》公式（2-63），Q= 3600βV∑F V 工作孔上的吸入速度，m/s 1.0 990 1000 28 0.6 10 ∑F 工作孔及不严密缝隙面积，m2 工作孔长0.5m，宽0.5m， 面积为0.25m2 β 安全系数，1.1-1.2 1.1 配料 输送 5#布袋除尘器 计量仓至1#混合皮带落料点 局部密闭罩 6个计量仓至1#混合皮带落料点 《除尘技术手册》公式（2-63），Q= 3600βV∑F V 工作孔上的吸入速度，m/s 1.0 792*6 10500 389 0.6 10 ∑F 工作孔及不严密缝隙面积，m2 工作孔长0.5m，宽0.4m，面积为0.2m2 β 安全系数，1.1-1.2 1.1 强制混合机进、出口 局部密闭罩 筛分制砂机进料口、出料口 《除尘技术手册》公式（2-63），Q= 3600βV∑F V 通过缝隙或孔口的风速，m/s 1.0 2376 ∑F 工作孔及不严密缝隙面积，m2 进料口0.8×0.5m ；出料口0.4×0.5m，ΣF=0.6m2 β 安全系数，1.1-1.2 1.1 混合料至2#皮带落料点 局部密闭罩 混合料至2#皮带落料点 《除尘技术手册》公式（2-63），Q= 3600βV∑F V 通过缝隙或孔口的风速，m/s 1.0 1267 ∑F 工作孔及不严密缝隙面积，m2 尺寸为0.8m×0.4m， ΣF=0.32m2 β 安全系数，1.1-1.2 1.1 储存料仓 局部密闭罩 储存料仓及窑头料仓进口 《除尘技术手册》公式（2-63），Q= 3600βV∑F V 通过缝隙或孔口的风速，m/s 1.0 1267 ∑F 工作孔及不严密缝隙面积，m2 尺寸为0.8m×0.4m， ΣF=0.32m β 安全系数，1.1-1.2 1.1 窑头料仓 密闭设备 料仓顶部排气口 《水泥工业除尘工程技术规范》8(HJ434-200) 附录B，Q＝1800VS V 为料斗运行速度，m/s 2 720 S 机壳截面积，m2 长0.5m,宽0.4m,S=0.2m2 废玻璃破碎 破碎机 局部密闭罩 破碎机进出口 《水泥工业除尘工程技术规范》8(HJ434-200) 附录B，Q=(16.8-21)dln d d为转子直径，ｍ 0.6 1008 3500 l 为转子长度，ｍ 0.4 n 为转子速度， 200 玻璃仓 局部密闭罩 玻璃仓进口 《除尘技术手册》公式（2-63），Q= 3600βV∑F V 通过缝隙或孔口的风速，m/s 1.0 1267 ∑F 工作孔及不严密缝隙面积，m2 进料口尺寸为0.8m×0.4m， ΣF=0.32m2 β 安全系数，1.1-1.2 1.1 5#布袋除尘器（共用） 破碎料至2#混合料皮带落料点 局部密闭罩 破碎料至2#混合料皮带落料点 《除尘技术手册》公式（2-63），Q= 3600βV∑F V 通过缝隙或孔口的风速，m/s 1.0 950 ∑F 工作孔及不严密缝隙面积，m2 尺寸为0.8m×0.3m， ΣF=0.42m2 β 安全系数，1.1-1.2 1.1 水泥搅拌 6#布袋除尘 搅拌机 局部密闭罩 搅拌机入料口 《除尘技术手册》公式（2-63），Q= 3600βV∑F V 通过缝隙或孔口的风速，m/s 1.0 1584 2000 56 0.6 10 ∑F 工作孔及不严密缝隙面积，m2 进料口及两个出料口尺寸为0.8m×0.5m， ΣF=0.4m2 β 安全系数，1.1-1.2 1.1 脱硫剂进料 7#布袋除尘 入料仓 局部密闭罩 入料仓 《除尘技术手册》公式（2-63），Q= 3600βV∑F V 通过缝隙或孔口的风速，m/s 1.0 1980 3000 84 0.6 10 ∑F 工作孔及不严密缝隙面积，m2 进料口及两个出料口尺寸为1.0m×0.5m， ΣF=0.25m2 β 安全系数，1.1-1.2 1.1 脱硫剂中间仓 密闭设备 料仓顶部排气口 《水泥工业除尘工程技术规范》8(HJ434-200) 附录B，Q＝D+400 D 为螺旋直径，mm 200 600

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4.1-3 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线 装置 污染源 污染物 污染物产生情况 治理措施 污染物排放情况 排放 时间h 核算 方法 废气 量m3/h 浓度 mg/m3 速率 kg/h 产生量 t/a 工艺 效率% 核算 方法 废气 量m3/h 浓度 mg/m3 速率kg/h 排放量 t/a 粉料原料储存 原料库 无组织 颗粒物 / / / / / 采用密闭式吨包包装，分区贮存于全封闭原料库内 / / / / / / / 投料 入料仓 DA001 颗粒物 类比法 1000 2000 2.0 3.314 各入料仓设集气罩，并配套设置4台布袋除尘器（1#-4#），投料废气收集进入相应布袋除尘器处理后，经DA001排气筒排放 99.5 类比法 1000 10 0.01 0.017 1657 无组织 颗粒物 类比法 / / 0.1 0.174 99 类比法 / / 0.001 0.002 配料及转运粉尘 混合机、储存料仓及窑头料仓 DA001 颗粒物 类比法 10500 2000 21 183.96 在强制混合机进出口、储存料仓进口及转载落料点分别设置局部密闭罩，收集废气与窑头料仓废气一同进入5#布袋除尘器处理后，经DA001排气筒排放；破碎机进出口、玻璃仓入料口及转载落料点分别设置局部密闭罩，收集废气经5#布袋除尘器处理后排放 99.5 类比法 10500 10 0.105 0.920 8760 无组织 颗粒物 / / 1.11 9.68 99 类比法 / / 0.011 0.097 废玻璃破碎及转运 破碎机、玻璃仓 DA001 颗粒物 类比法 3500 2000 7.0 0.28 99.5 类比法 3500 10 0.035 0.001 40 无组织 颗粒物 / / 0.368 0.015 99 类比法 / / 0.004 0.0002 熔化窑、均温炉及冲击线加热燃烧废气 熔化窑、均温炉及冲击线加热废气 DA002 颗粒物 系数法 11164 506.3 5.652 49.502 废气经SDS干法脱硫+布袋除尘器+SCR脱硝后经43.5m高DA002排气筒排放 98 系数法 11164 10 0.112 0.978 8760 SO2 物料衡算 184.1 2.055 18.002 90 物料衡算 18.41 0.206 1.800 NOX 系数法 975.5 10.878 95.3 95 系数法 48.72 0.544 4.765 氟化物 类比法 6.9 0.077 0.676 50 类比法 3.45 0.039 0.338 氯化物 类比法 34.5 0.385 3.38 50 类比法 17.24 0.193 1.69 氨 类比法 3.27 0.036 0.32 / 类比法 3.27 0.036 0.32 水泥搅拌 搅拌机 DA003 颗粒物 系数法 2000 5075 10.15 7.41 搅拌机上方设置1个局部密闭罩，收集废气经6#布袋除尘器处理后经DA003排气筒排放 99.8 系数法 2000 10 0.02 0.015 730 脱硫剂仓 脱硫剂仓 DA002 颗粒物 类比法 3000 2000 6 0.12 入料仓设集气罩，收集废气与密闭式脱硫剂中间仓废气一同进入7#布袋除尘器处理后经DA002排气筒排放 99 系数法 3000 10 0.03 0.001 20 氨水罐 氨水罐 无组织 氨 系数法 / / / / / / 系数法 / / / 0.007 / |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目废气污染源源强核算结果一览表见表4.1-3。 2、废气监测计划 本次建设项目排污口基本情况详见表4.1-4，废气监测要求见表4.1-5。 表4.1-4废气排放口基本情况表 编号/名称 排放口类型 排气筒底部中心坐标(°) 排气筒参数 经度 纬度 高度(m) 内径(m) 温度(℃) （DA001） 投料、配料及输送、废玻璃破碎 一般排放口 111.28349349 35.88254167 15.0 0.6 25.00 （DA002） 熔化窑、均温炉及冲击线燃烧废气、脱硫剂仓进料废气 一般排放口 111.28328830 35.88218527 43.5 1.0 25.00 （DA003） 水泥搅拌 一般排放口 111.28500357 35.88200707 15.0 0.20 25.00 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ 1121-2020），本次项目废气监测要求见表4.1-5。 表4.1-5 本项目运营期废气监测计划表 类型 监测点位 监测因子 监测频次 排放标准 有组织 DA001 颗粒物 每年一次 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453—2022） DA002 脱硝装置出口 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、氟化物、氨 每年一次 脱硫剂仓布袋除尘器出口 颗粒物 每年一次 DA003 颗粒物 每年一次 无组织 厂界上风向20m处设1个参照点，下风向3个监控点 颗粒物 每季一次 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 设置在工厂厂界的下风向侧 氨 每季一次 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 3、非正常工况污染物排放情况 本次项目非正常工况排放主要分为两种情形：一种为生产设施开、停机情况下的污染物排放，二是污染治理设施故障造成正常排放的污染物经过不完全处理或不经过处理直接排放的情况。开车时，首先启动环保装置，然后再按照规程依次启动生产线上各设备，一般不会出现超标排污的现象；停车时，则需先按照规程依次关闭生产线上的设备，然后关闭环保设备，保证污染物达标排放。当废气治理设施故障，处理效率下降或不能运行，会导致废气污染物排放量增大，对周围大气环境影响增大。因此，应及时对出现故障的废气处理设施进行维修，尽快恢复其处理效率。若废气处理设施不能及时恢复运行的，应停止相应生产线，待废气处理设施恢复正常运行后，方可恢复生产线生产。本次项目非正常工况污染物排放情况，主要为配料及输送、熔化窑配套废气治理设施下降，造成的污染物排放。 项目非正常排放情况核算见表4.1-6。 表4.1-6 项目废气非正常排放情况一览表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度（mg/m3） 非正常排放量（kg/次） 单次持续时间（h） 年发生频次/年 应对措施 1 配料及输送 配料除尘器泄漏串气，除尘效率为50 颗粒物 1000 10.5 1 1 环保设施运行异常，应立即停止相应工序生产，待废气处理装置正常运行后方可继续生产 2 熔化窑 SDS干法脱硫+布袋除尘器+SCR脱硝系统，氨水泵或脱硫剂给料系统停运，导致脱硫、脱硝效率降至零 SO2 184.1 2.055 1 1 NOx 974.47 10.878 氟化物 6.9 0.077 氯化氢 34.48 0.385 4、大气环境影响分析 本次项目原料粉料采用吨包形式转运及储存，项目在废玻璃破碎、原料配料及转运过程设集气罩经袋式除尘器处理后排放，熔化窑、均温炉及冲击线燃烧废气采用SDS干法脱硫+布袋除尘器+SCR脱硝处理后排放，可满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453—2022）达标排放要求。本项目所在襄汾县为环境空气质量不达标区，距离项目最近的曹家庄村位于厂区主导风上风向，项目生产过程产生的各类污染物处理后达标排放，对区域环境影响较小。 4.2.水环境影响分析 1、产排污环节及防治措施 项目产生的废水包括生活污水、碎玻璃清洗废水及循环冷却水排水。 ⑴项目生活用水主要为日常洗漱用水，用水量为4.5m3/d，污水产生系数为0.8，生活污水产生量约为3.6m3/d，生活废水进入厂区污水处理站处理后回用于道路洒水及绿化。 ⑵循环水冷却水排水 循环水定期排水量约2.4m3/d，进入厂区污水处理站处理后回用于道路洒水及绿化，不外排。 ⑶废玻璃清洗水 废玻璃清洗废水产生量1.8m3/d，主要污染物为SS,废水经5m3循环沉淀池处理后循环利用，不外排。 ⑷初期雨水 大气降水在厂区道路地表形成的地表径流，在降雨后的15min内，污染物浓度较高，污染物主要以SS为主。本次项目位于山西沃莱姆日用制品有限公司厂区内，不会增加占地范围内初期雨水量，项目可依托厂区现有432m3初期雨水收集池可满足要求。 项目废水污染源基本情况表见表4.2-1。 表4.2-1 废水污染源基本情况表 序号 废水类别 废水来源 主要污染物项目 污染治理设施及工艺 排放去向 1 生产废水 废玻璃清洗水 SS 配套1座总容积为5m3的循环沉淀水池，经沉淀处理后循环利用 厂内回用 2 循环冷却水排水 SS、CODcr、BOD 排至厂区废水处理站，处理后回用于厂区道路及绿化 厂内回用 3 生活污水 办公生活 CODcr、BOD5、SS、NH3-N等 厂内回用 4 初期雨水 SS 依托厂区1座容积为432m3的初期雨水收集池，初期雨水收集后用于厂区洒水抑尘 厂内回用 2、废水不外排的保证性分析 根据厂内运行实际情况，污水处理设施出水用于道路洒水和绿化；根据水平衡分析，采暖期废水产生量为19.01m3/d，非采暖期废水产生量为18.98m3/d，全年废水产生量为6931m3。全厂道路洒水用量为10m3/d，年用量为3650m3，绿化用水量为12.75m3/d，年用量为3124m3，废玻璃清洗水年用量为657m3，全年用水量为7431m3，由此可见本工程废水可实现全部回用。 此外，本工程现建设有一个2500m3的回用水收集池，用于储存采暖季不能及时用于绿化和道路洒水的中水，经计算，该水池可储存采暖期120天的中水产生量，可以满足采暖期的中水暂存需求。 3、环境影响分析 经过上述分析可知，本工程产生的废水经处理后，可以实现全部回用，不外排，不会对当地水环境产生明显不利影响。 4.3噪声环境影响分析 1、噪声源强 本项目主要噪声源为风机、冷却水塔、混合机、斗提机、破碎机、钢化机、空压机及水泵等。主要产噪设备源强见表4.3-1。 2、噪声污染防治措施 针对本项目的噪声源特性，提出以下治理措施： ① 在满足工艺设计的前提下，优先选用噪声低的设备；泵类要采用低噪声阀门，并进行基础减振等措施来降低噪声源噪声。 ② 各种高噪声设备均设置于室内等专门的建筑厂房中，并采用吸声或隔声的建筑材料，可防止噪声的扩散与传播。 ③ 风机、冷却水塔、混合机、斗提机、破碎机、空压机等设备采取相应的基础减振措施。 ④ 风机等高噪声设备进出风口设置消声器，风机与管道等连接部位采用软连接。 ⑤ 加强管理：在采取治理措施的基础上，还必须严格按照操作规程操作，定时对防噪设备进行维修、检查，确保设备处于良好运行状态，避免制造不必在的噪声污染。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.3-1（1） 本项目噪声污染源源强调查清单（室外源强） 序号 声源名称 型号 声源源强 降噪措施 空间相对位置 运行时段 声压级/距声源距离(dB(A)m） X Y Z 1 熔化窑废气风机 - 100/1 消音器、基础减振、软连接 2 -45 1 昼夜 2 冷却水塔 - 85/1 基础减振 65 -40 2 昼夜 3 水泵 95/1 基础减振、软连接 65 -40 -2 昼夜 表4.3-1（2） 本项目噪声污染源源强调查清单（室内源强） 序号 建筑物名称 声源名称 型号 声压级/距声源距离(dB(A)/m） 降噪措施 空间相对位置 距室内边界距离 室内边界声级/dB(A) 运行时段 建筑物插入损失/dB(A) 建筑物外噪声 X Y Z 声压级/dB(A) 建筑物距离/m 1 配料 车间 强制混合机 BLHL1250 100/1 基础减振、厂房屏蔽 6 -6 1 6 84.5 昼夜 20 65.5 1 2 废玻璃破碎机 PC600*400 95/1 基础减振、厂房屏蔽 5 -3 2 3 85.5 3 除尘风机 / 100/1 基础减振、厂房屏蔽、消音器、软连接 8 -11 2 8 82 4 熔化 成型 车间 斗式提升机 TD300型 90/1 基础减振、厂房屏蔽 20 -6 2 6 74.5 昼夜 20 58.5 1 5 加料机 / 90/1 基础减振、厂房屏蔽 20 -8 6 8 72 6 送风机 / 100/1 基础减振、厂房屏蔽 17 -12 1 12 78.5 7 钢化机 / 95/1 基础减振、厂房屏蔽 51 -7 1 7 78 8 装配 车间 水泥搅拌机 JS500 95/1 基础减振、厂房屏蔽 140 -14 1 14 72 昼夜 20 52.0 1 10 空压机房 空压机 / 100/1 减振、屏蔽、消音、软连接 90 -35 1 5 86 昼夜 20 66 1 11 空压机 / 100/1 减振、屏蔽、消音、软连接 95 -35 1 5 86 12 空压机 / 100/1 减振、屏蔽、消音、软连接 100 -35 1 5 86 13 空压机 / 100/1 减振、屏蔽、消音、软连接 105 -35 1 5 86 14 空压机 / 100/1 减振、屏蔽、消音、软连接 110 -35 1 5 86 15 空压机 / 100/1 减振、屏蔽、消音、软连接 90 -40 1 10 80 16 空压机 / 100/1 减振、屏蔽、消音、软连接 95 -40 1 10 80 17 空压机 / 100/1 减振、屏蔽、消音、软连接 100 -40 1 10 80 18 空压机 / 100/1 减振、屏蔽、消音、软连接 95 -50 1 5 86 19 空压机 / 100/1 减振、屏蔽、消音、软连接 100 -50 1 5 86 20 空压机 / 100/1 减振、屏蔽、消音、软连接 105 -50 1 5 86 21 空压机 / 100/1 减振、屏蔽、消音、软连接 110 -50 1 5 86 注：空间相对位置以配料车间西北角为坐标原点。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、噪声影响预测 本评价噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测模式，计算本项目各噪声源对厂界的影响。 室内声源在室内边界声级计算考虑噪声传播过程中的几何发散引起的衰减，计算公式如下： Lp（r）=Lp(r0)-20lg（r/r0） 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 ⑴室内声源等效室外声源声功率级计算方法 Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2--靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL--隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ⑵室外声源在预测点产生的声级计算方法 ①点源随距离衰减的计算公式为： Lp（r）=Lw+Dc-（Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc） 式中：Lp（r）--预测点处声压级，dB； Lw--由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc--指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv--几何发散引起的衰减，dB； Abar--障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Aatm--大气吸收引起的衰减，dB； Agr--地面效应引起的衰减，dB； Amisc--其他多方面效应引起的衰减，dB； ②建设项目声源在预测点产生的声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg：建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T：用于计算等效声级的时间，s； ti：在T时间内i声源工作时间，s； tj：—在T时间内j声源工作时间，s； N：室外声源个数；M：等效室外声源个数。 ③预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb） 式中：Leq--预测点的噪声预测值，dB； Leqg--建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb--预测点的背景噪声值，dB。 ⑶ 噪声预测结果 根据本项目噪声源源强分析结果，结合平面布置图，利用噪声预测模式预测项目采取厂房屏蔽、基础减震等措施后总厂界噪声预测值，并具体见表4.3-2。 表4.3-2 噪声预测结果 dB(A) 点位 昼间dB(A) 夜间dB(A) 背景值 贡献值 预测值 标准值 背景值 贡献值 预测值 标准值 厂界 1#厂区北侧 53.7 44.8 54.2 60 47.7 44.8 49.5 50 2#厂区东侧 53.8 43.5 54.2 48.4 43.5 49.6 3#厂区南侧 54.9 46.3 55.5 47.7 46.3 49.6 4#厂区西侧 53.6 45.6 54.2 47.5 45.6 49.7 由噪声预测结果可知：建设单位在对噪声源采取相应治理措施后，厂界昼间噪声预测值在54.2-55.5dB(A)之间，夜间噪声预测值在49.5-49.7dB(A)之间，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，由此，本项目运营后对周围声环境影响较小。 ⑶监测计划 建设单位应委托有资质的环境监测单位定期开展监测工作，将监测数据汇总后及时上报当地环保部门，以便检查、监督建设单位。本项目运营期噪声环境监测计划见表4.3-3。 表4.3-3 本项目运营期噪声监测计划表 监测类别 监测点位置 监测项目 监测点数 监测频次 噪声 总厂界四周分别设1个监测点 Leq（dB(A)） 4 每季度1次 4.4固体废物环境影响分析 1、源强核算及污染防治措施 本项目运营期产生固体废物主要为碎玻璃、除尘灰、废水泥块等一般工业固废；废脱硝催化剂、废润滑油及废油桶等危险废物及生活垃圾。 ⑴一般工业固废 ①废玻璃 项目装配车间玻璃绝缘子废品率约5%，产生的废玻璃约994t/a,废玻璃经清洗、破碎后作为原料回用于生产，不外排。 ②除尘灰 项目除尘器收集的除尘灰产生量为243t/a，其中熔化窑配套布袋除尘器除尘灰约48.5t/a作为副产物外售综合利用，其余除尘灰约195.4t/a收集后作为原料，回用于生产，不外排。 ③废水泥块 项目装配车间质检不合格的绝缘子产品拆卸产生废水泥块，产生量约3.0t/a，外售废混凝土类建筑垃圾加工企业综合利用。 ⑵危险废物 废润滑油：本项目需定期对空压机、风机等等设备进行维护，由此产生少量的废润滑油，产生量约为0.25t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），本项目产生的废矿物油属于危险废物（废物类别为HW08，废物代码为900-214-08）。 废油桶：根据企业提供的资料，本项目共使用15桶规格为20L/桶的矿物油，空桶重约1kg/桶，则本项目废油桶产生量约为0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），本项目产生的废油桶属于危险废物（废物类别为HW49，废物代码为900-041-49）。 废催化剂：脱硝系统产生的废催化剂属于危险废物HW50，废物代码：772-007-50，每5年产生1次，每次产生量约为5.0t，废催化剂由生产厂家回收利用。 项目固体废物产生及利用处置情况见表4.4-1。 表4.4-1 项目固体废物产生及利用处置情况见表 产生环节 名称 固废 属性 废物编码 产生量 （t/a） 综合利用量（t/a） 处置量 （t/a） 综合利用或处置方式 产废周期 检验 废玻璃 一般 废物 / 994 994 / 作为原料回用与生产 每日 废水泥块 一般 废物 / 3.0 3.0 / 外售综合利用 每日 除尘 除尘灰 一般 固废 / 243 243 / 熔化窑废气除尘灰约作为副产物外售综合利用，其余除尘灰收集后作为原料，回用于生产 每日 职工 生活 生活 垃圾 生活 垃圾 / 1.8 / 1.8 环卫部门处理 每日 废气 处理 废脱硝 催化剂 危险废物 772-007-50 1 / 1 厂家回收 每五年 机械 保养 废润滑油 危险废物 900-217-08 0.1 / 0.25 委托有资质的单位处置 每年 废油桶 危险废物 900-249-08 0.01 / 0.02 委托有资质的单位处置 每年 本项目产生的危险废物名称、数量、类别、形态、危险特性见表4.4-2。 表4.4-2 本项目危险废物信息汇总一览表 危险废物名称 危险废物类别 危险废 物代码 产生量 t/a 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废 周期 危险 特性 污染防治措施 废脱硝 催化剂 HW50 772-007-50 1.0 烟气脱硝 固态 钒钛系催化剂 钒、钛 每五年 T 分类存放，定期交由有资质单位处置 废矿物油 HW08 900-214-08 0.25 生产 设备 检修 液态 废矿 物油 废矿 物油 每年 T，I 采用专用油桶收集暂存于危废贮存库，交由有资质单位处理 废油桶 HW08 900-249-08 0.02 固态 矿物油 矿物油 每年 T，I 分类存放，定期交由有资质单位处置 2、固体废物环境管理要求 一般工业固废管理要求：项目在拟装配车间分区设置50m2一般固废贮存区，贮存区地面防渗。项目产生的一般工业固废分类贮存于一般固废贮存区，禁止露天堆存。禁止将项目收集的危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存区。同时按照《一般工业固体废物管理台账制定指南》制定台账，记录固体废物的基础信息及流向信息，及固体废物贮存、利用、处置等信息。 建设单位需根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十八条要求，制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 危废贮存库建设要求：本项目危废贮存依托山西沃莱姆日用制品有限公司厂区现有危废贮存库，贮存本项目产生的危险废物，面积36m2，危废贮存库地面已做防渗处理，并设有导流渠、收集井等，废机油采用铁桶存放，该危废贮存库建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）以及相关国家及地方法律法规的要求，已通过环保设施竣工验收。现有危废贮存库贮存能力为5t，本次项目投产后，新增危废产生量较小，现有危废贮存库满足本项目需求。本项目建成后厂区现有危废贮存库继续由山西沃莱姆日用制品有限公司管理。本项目依托危废贮存库情况见表4.4-3。 表4.4-3 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 贮存场所 危险废物 名称 危险废物类别 位置 占地 面积 贮存 方式 贮存 能力 贮存 周期 危废贮存库 废催化剂、废矿物油、废油桶 HW50、HW08 厂区西北角 36m2 专用容器密闭贮存 5t 3个月 容器和包装物污染控制要求：容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。容器和包装物外表面应保持清洁。 标志标签要求：危险废物标志牌按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）设置。标志参考样式见图4-1。 危废的转移要求：危险废物转移应遵从《危险废物转移管理办法》及其他有关规定的要求，转移危险废物应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。 危险废物标签样式示意图 贮存分区标志样式示意图 贮存设施标志 图4-1危险废物标识标志示意图 危险废物管理其他要求：建设单位应按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259—2022）要求，按年度制定危险废物管理计划并建立危险废物管理台账。管理计划制定内容应包括单位基本信息、危险废物产生情况信息、危险废物转移情况信息。危险废物管理台账，对于危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位等。委外处置环节，应记录委外利用/处置批次编码、出厂时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、委外利用/处置量、计量单位、利用/处置方式、接收单位类型、利用/处置单位名称等。 4.5改扩建前后“三本帐”分析 本次改建项目前后“三本帐”分析见表4.5-1。 由表4.5-1分析可知，本次改建项目投产后，颗粒物减排量1.202t/a,二氧化硫减排量0.24t/a，氮氧化物减排量13.475t/a；项目实施后，厂区污水处理站可满足接纳厂区全部生活生产废水需求，可以确保全厂废水零外排；固体废物的处置和去向有可靠保证，避免了污染转移和工业固体废物的随意丢弃。因此，本次项目满足“增产不增污、增产要减污”的要求。 表4.5-1 项目改建前后“三本帐”分析 项目 污染源 污染物 现有工程 排放量(t/a) 改扩建项目排放量(t/a) 改扩建后排放量(t/a) 消长量 (t/a) 废气 原料入料仓、配料及转运 颗粒物 1.865 0.937 0.937 -0.928 玻璃熔炉 颗粒物 0.559 0.978 0.978 0.419 SO2 1.824 1.800 1.800 -0.24 NOx 18.24 4.765 4.765 -13.475 废玻璃破碎及转运 颗粒物 -- 0.001 0.001 +0.001 水泥搅拌 颗粒物 -- 0.015 0.015 +0.015 脱硫剂仓 颗粒物 -- 0.001 0.001 +0.001 废水 本次实施前后厂区内生产和生活污水经收集处理后，用于道路洒水及绿化，不外排。 固体 废物 废旧包装 5.0 0 0 -5.0 除尘灰 242.4 243 243 +0.6 残次品/废玻璃 6.0 994 988 +988 废油桶 0.01 0.02 0.48 +0.48 废矿物油 0.1 0.25 0.25 +0.15 废脱硝催化剂 1.0 1.0 1.0 0 生活垃圾 87 9.125 9.125 -77.875 5.5地下水、土壤 ⑴污染源及污染途径 本项目建成后全厂运营期对地下水及土壤的主要潜在污染源为危废贮存库、污水处理站、氨水罐区及事故池，主要污染途径为矿物油、氨水泄漏经地面入渗对地下水、土壤的污染；污水处理站各水池发生渗漏，导致废水入渗对地下水及土壤造成污染。本项目依托危废贮存库及利旧污水处理站及氨水罐区、事故池按要求进行了防渗处理，可确保事故状态下氨水不渗漏。 ⑵分区防控措施 厂区防渗区应划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，防渗设计及施工应严格按照《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）中有关规定，按照不同分区要求实施，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。 项目建成后全厂分区防渗措施见表5.5-1。 表5.5-1项目建成后全厂分区防渗措施一览表 序号 场地（区域） 防渗 分区 防渗技术要求 采取的防渗处理措施 1 危险废物 贮存库 重点防渗区 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s 20cm抗渗混凝土+2mm环氧地坪树脂防渗措施 2 氨水罐区、事故池 重点防渗区 20cm抗渗混凝土+防水涂层 3 污水处理站水池 一般防渗区 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 200mm厚C30混凝土 4 生产车间 一般防渗区 5 其他区域 简单防渗区 一般地面硬化 防渗措施；200mm厚C20混凝土+基础土分层夯实 5.6生态 本项目位于山西沃莱姆日用制品有限公司现有厂区范围内，不新增工业场地，且项目占地范围内无生态环境保护目标分布。 5.7环境风险 见环境风险专题评价 5.8电磁辐射 根据工程分析，本项目不涉及电磁辐射源。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 |  |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 |  |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 |  |

# 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/投料、配料及转运、废玻璃破碎及转运废气 | 颗粒物 | 入料仓群上方设置4台布袋除尘器（1#-4#），投料废气收集进入相应部分除尘器处理；强制混合机进出口、储存料仓进口及转载落料点分别设置局部密闭罩，收集废气与窑头料仓废气一同进入5#布袋除尘器处理后；破碎机进出口、玻璃仓入料口及转载落料点分别设置局部密闭罩，收集废气经5#布袋除尘器处理后，废气一同经15m高DA001排气筒排放 | 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453—2022） |
|  | DA002/熔化窑、均温炉及冲击线加热燃烧废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氯化氢、氨 | SDS干法脱硫+布袋除尘器+SCR脱硝经43.5m高DA002排气筒排放 |  |
|  | DA002/脱硫剂仓粉尘 | 颗粒物 | 入料仓设集气罩，收集废气与密闭式脱硫剂中间仓废气一同进入7#布袋除尘器处理后经DA002排气筒排放 |  |
|  | DA003/水泥搅拌 | 颗粒物 | 搅拌机上方设置1个局部密闭罩，收集废气经6#布袋除尘器处理后经DA003排气筒排放 |  |
|  | 原料库 | 颗粒物 | 采用密闭式吨包包装，分区贮存于全封闭原料库内 |  |
|  | 氨水罐 | 颗粒物 | 封闭式氨水储罐 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODcr、BOD5、NH3-N、SS、pH | 排至厂区废水处理站，处理后回用于厂区道路及绿化 | 厂内回用，不外排 |
|  | 循环冷却水排水 | CODcr、SS |  |  |
|  | 废玻璃清洗废水 | CODcr、、SS、pH | 配套1座总容积为5m3的循环沉淀水池，经沉淀处理后循环利用 |  |
| 声环境 | 厂界 | Leq | 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、消音器消音等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 检验 | 废玻璃 | 作为原料回用与生产 | / |
|  |  | 废水泥块 | 外售综合利用 | / |
|  | 除尘系统 | 除尘灰 | 熔化窑废气除尘灰约作为副产物外售综合利用，其余除尘灰收集后作为原料，回用于生产 | / |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫部门处理 | / |
|  | 废气处理 | 废脱硝催化剂 | 厂家回收 | / |
|  | 机械保养 | 废润滑油 | 委托有资质的单位处置 | / |
|  |  | 废油桶 | 委托有资质的单位处置 | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | （1）源头控制措施 污染源头的控制，要求严格按照国家相关规范，对相关构筑物采取相应的硬化、防渗措施，避免污染地下水和土壤，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。 （2）分区防控措施 重点污染防治区：危废贮存库、氨水罐区、事故水池；一般防渗区：生产车间、污水处理站水池 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险防范措施 | 1、氨水储罐配套设置260m3的事故废水池。 2、按要求制定环境应急预案 3、配置相应数量的消防器材； |
| 其他环境管理要求 | 1.按照《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1996）、《环境保护图形标志》实施细则(试行)规范设置排污口设计和标志，污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点、且醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m； 2.按要求建立环境管理台账。 |

# 六、结论

综上所述，项目建设符合国家产业政策及“三线一单”管理要求，项目厂址选址合理。项目采取环保可行技术后，可做到废气达标排放，废水不外排，项目运行对周边环境影响较小，因此，本项目的建设从环保角度考虑可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 1.932t/a |  | 1.932t/a |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  | 1.800t/a |  | 1.800t/a |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  | 4.765t/a |  | 4.765t/a |  |
|  | 氟化物 |  |  |  | 0.338t/a |  | 0.338t/a |  |
|  | 氯化氢 |  |  |  | 1.69t/a |  | 1.69t/a |  |
|  | 氨 |  |  |  | 0.32t/a |  | 0.32t/a |  |
| 废水 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 废玻璃 |  |  |  | 994t/a |  | 994t/a |  |
|  | 废水泥块 |  |  |  | 3.0t/a |  | 3.0t/a |  |
|  | 除尘灰 |  |  |  | 243t/a |  | 243t/a |  |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  |  |  | 9.125t/a |  | 9.125t/a |  |
| 危险废物 | 废润滑油、废油桶 |  |  |  | 0.27t/a |  | 0.27t/a |  |
|  | 脱硝催化剂 |  |  |  | 1t/a |  | 1t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-

附图-1项目地理位置图

附图-2  临汾市生态环境管控单元图

附图-3 襄汾县生态功能分区图

附图-4 襄汾县生态经济分区图

附图--5  项目选址与襄汾县国土空间三区三线位置关系图

附图-8环境空气监测布点图

附图-9 项目四邻关系及环境保护目标图

附图-10 项目四邻关系及环境保护目标图

千虹科技（山西）有限公司玻璃绝缘子项目

环境风险专项评价

目录

1 环境风险评价	2

1.1 风险评价的目的与重点	2

1.2 风险调查	2

1.3 环境风险潜势初判	3

1.4 环境风险评价工作等级	7

1.5 环境风险评价范围	8

1.6 环境风险识别	8

1.7 风险事故情形分析	9

1.8 环境风险影响分析	9

1.9环境风险管理	11

1.10风险分析结论	12

# 1 环境风险评价

## 1.1 总则

环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目，应设置环境风险专项评价。本项目氨水储存量超过临界量，现根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）开展环境风险专项评价工作。

本专题重点在于按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的方法，并根据项目的性质，确定项目在生产过程中可能存在的环境风险，并提出工程风险事故的防范措施和应急对策。

## 1.2 风险调查

### 1.2.1 建设项目风险源调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量，本次评价最终筛选出本项目环境风险评价因子为：氨水、天然气（甲烷）。环境风险物质存储情况见下表。

表1.2-1 本项目重点关注的环境风险物质储存情况一览表

| 序号 | 物质名称 | 最大存储量（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨水 | 18.2 | 20%浓度 |
| 2 | 天然气（甲烷） | 0.01 | 按93%含量 |
| 厂内天然气管道为DN100，长度约400m，压力0.4MPa。 |

### 1.2.2 环境风险敏感目标

本项目位于山西省临汾市襄汾县古城镇曹家庄村西侧约150米处，山西沃莱姆日用制品有限公司厂区内，本次评价调查了厂界周边5km范围内的居民区及其他人口密集场所；厂址周边地表水体及其环境功能、下游环境敏感目标；地下水环境敏感特征等。环境敏感目标特征见表1.2-2。

表1.2-2  本项目环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 环境 空气 | 厂址周边5km范围内 |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m | 属性 | 人口数 |
|  | 1 | 北姚村 | N | 3000 | 居住区 | 678 |
|  | 2 | 常村 | N | 4400 | 居住区 | 1200 |
| . | 3 | 北候村 | NW | 3560 | 居住区 | 3800 |
|  | 4 | 吴村 | NE | 2100 | 居住区 | 600 |
|  | 5 | 姚村 | N | 1700 | 居住区 | 1850 |
|  | 6 | 安平村 | NW | 1700 | 居住区 | 4000 |
|  | 7 | 盘道村 | NW | 3100 | 居住区 | 3500 |
|  | 8 | 北焦彭村 | SW | 950 | 居住区 | 3130 |
|  | 9 | 北中黄村 | SW | 3100 | 居住区 | 4800 |
|  | 10 | 南中黄村 | SW | 3750 | 居住区 | 980 |
|  | 11 | 曹路村 | S | 2870 | 居住区 | 2200 |
|  | 12 | 东薛庄 | S | 3670 | 居住区 | 650 |
|  | 13 | 北李村 | SE | 3380 | 居住区 | 3150 |
|  | 14 | 站李村 | SE | 1700 | 居住区 | 710 |
|  | 15 | 曹家庄村 | SE | 150 | 居住区 | 550 |
|  | 16 | 北相李村 | SE | 550 | 居住区 | 700 |
|  | 17 | 赵家庄村 | E | 1400 | 居住区 | 300 |
|  | 18 | 孟家庄村 | NE | 1350 | 居住区 | 350 |
|  | 19 | 五里堆村 | NE | 2450 | 居住区 | 420 |
|  | 20 | 关村村 | NE | 2500 | 居住区 | 1800 |
|  | 21 | 苏家庄村 | N | 450 | 居住区 | 300 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 | 850 |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 | 35960 |
|  | 大气环境敏感程度E值 | E2 |
| 地表水 | 受纳水体 |
|  | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 | 24h内流经范围/km |
|  | 1 | 汾河 | Ⅴ | 其他 |
|  | 地表水环境敏感程度E值 | E3 |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质 目标 | 包气带防污性能 |
|  | 1 | 分散式供水井 | 较敏感 | Ⅲ类 | D1 |
|  | 地下水环境敏感程度E值 | E3 |

## 1.3环境风险潜势初判

### 1.3.1 P的分级确定

#### 1.3.1.1 危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在HJ169-2018 附录B 中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)：

式中：q1，q2，······，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，······，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I；

当Q≥1 时，将Q 值划分为：1≤Q＜10，10≤Q＜100，Q≥100。

本项目所涉及的危险物质名称及临界量情况，以及具体判别情况见下表1.3-1。

表1.3-1  建设项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | 最大存在总量qn（t） | 临界量Qn （t） | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨水 | 18.2 | 10 | 1.82 |
| 2 | 甲烷 | 0.01 | 10 | 0.001 |
| 项目Q值∑ | 1.821 |

根据表1.3-1可知，本项目危险物质Q值为1.821，1≤Q＜10。

#### 1.3.1.2 行业及生产工艺（M）

根据所属行业及生产工艺特点，按照导则表C.1评估行业及生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M 划分为M˃20，10˂M≤20，5˂M≤10，M=5，分别以M1、M2、M3 和M4 表示。

表1.3-2  企业生产工艺评分

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质 贮存罐区 | 5/套 （罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a 高温指工艺温度≥300 ℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0 MPa； b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |

由上表可知，本项目涉及风险物质的贮存，M值等于5，用M4表示。

#### 1.3.1.3 危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），本项目危险物质及工艺系统危险性（P）分级见表1.3-3。

表1.3-3  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |
| --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q≤100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1＜Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

本项目危险物质数量与临界量比值（Q）范围为1≤Q˂10，行业及生产工艺为M4，对照表1.3-3可知，本项目危险物质及工艺系统危险性为P4。

### 1.3.2 环境敏感程度（E）的分级

#### 1.3.2.1 大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见表1.3-4。

表1.3-4  大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5 万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000 人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人。 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m 范围内人口总数大于500 人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人。 |
| E3 | 周边5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1 万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人。 |

本项目周边5km范围内的居民人数约3.596万人，周围500m范围内人口数小于1000人，综合评价等级属于E2等级，为环境中度敏感区。

#### 1.3.2.2 地表水环境敏感程度

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见表1.3-5。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表1.3-6和表1.3-7。

表1.3-5  地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 行业及生产工艺（M） |
| --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表1.3-6 地表水环境敏感程度分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h 流经范围内涉跨国界的 |
| 敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h 流经范围内涉跨省界的 |
| 敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表1.3-7  环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； 自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10 km 范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1 和类型2 包括的敏感保护目标 |

本项目最近的地表水体为项目北侧的三官峪，属于汾河支流，地表水水域环境功能为Ⅴ类，项目氨水储存于单独容器中，地面防渗措施；事故状态下，废水由围堰及事故池进行收集，危险物质不会进入地表水体，环境敏感程度为F3；项目下游10km范围内无类型1、2敏感保护目标，环境敏感目标分级为S3，对照表1.3-6，本项目地表水环境敏感程度分级应为E3 等级为环境低度敏感区。

#### 1.3.2.3 地下水环境敏感程度

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见表1.3-8。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表1.3-9和表1.3-10。当同一建设项目涉及两个G 分区或D 分级及以上时，取相对高值。

表1.3-8  地下水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 行业及生产工艺（M） |
| --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E1 | E3 | E3 |

表1.3-9  地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水功能敏特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |

表1.3-10  包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。 |

本项目所在地包气带防污性能Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定，包气带防污性能属于D3，项目厂址下游没有集中式饮用水水源准保护区，但存在少量分散式饮用水水源地；地下水功能敏感性分区属于较敏感G2，对照表1.3-8，本项目地下水环境敏感程度分级应为E3 等级为环境低度敏感区。

### 1.3.3 环境风险潜势

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据本项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对项目潜在环境危害程度进行概化分析，划分依据见表1.3-11。

表1.3-11  环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |

结合上述分析，本项目危险物质及工艺系统危险性、环境敏感程度判定结果见表1.3-12。

表1.3-12  危险物质及工艺系统危险性、环境敏感程度判定结果

| 危险物质及工艺系统危险 | 大气环境敏感程度 分级 | 地表水环境敏感程度 分级 | 地下水环境敏感程度 分级 |
| --- | --- | --- | --- |
| P4 | E2 | E3 | E3 |

根据上述分析，本项目大气环境敏感程度属于E2 等级，为环境中度敏感区本项目大气环境风险潜势为Ⅱ级；本项目地表水敏感性为E3 为环境低度敏感区，本项目地表水环境风险潜势为I级；本项目地下水环境敏感程度分级应为E3 等级环境低度敏感区，本项目地下水环境风险潜势为I级；本项目环境风险潜势取各要素的最高值为Ⅱ级。

## 1.4 环境风险评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价级别划分判定标准见表1.4-1。

表1.4-1  环境风险评价工作级别划分标准

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险 防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |

根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势为Ⅱ类，根据表1.4-1评价工作等级划分表，本项目风险评价等级为三级评价。

## 1.5 环境风险评价范围

### 1.5.1大气环境风险评价范围

大气环境风险评价范围为本项目边界外扩3km矩形区域。

### 1.5.2地表水环境风险评价范围

参照《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018)，地表水环境风险评价范围为项目厂区。

### 1.5.3地下水环境风险评价范围

参照《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)，确定评价范围为事故源上游1.0km，下游3.0km，侧向各1.0km的范围为风险评价范围。

## 1.6 环境风险识别

### 1.6.1 物质危险性识别

⑴ 生产过程中涉及的主要危险物质氨水、甲烷物理化性质见表1.6-1。

表1.6-1  本项目危险物质理化性质表

| 危险物质 | 理化性质 | 毒性及危害 |
| --- | --- | --- |
| 氨水 | 无色透明液体，有强烈的刺激 性臭味；蒸气压：1.59kPa（20℃） 溶解性：溶于水、醇；密度： 相对密度（水=1）0.91 | 接触限值：中国MAC（mg/m³）未制定标准前苏联 MAC（mg/m³）未制定标准 美国TVL－TWA 未制定标准美国TLV－STEL 未制定标准侵入途径：吸入、食入。健康危害：吸入后对鼻、喉和肺有刺激性，引起咳嗽、气短和哮喘等；重者发生喉头水肿、肺水肿及心、肝、肾损害。溅入眼内可造成灼伤。皮肤接触可致灼伤。口服灼伤消化道。慢性影响：反复低浓度接触，可引起支气管炎；可致皮炎。 |
| 甲烷 | 无色、无臭、无味气体。微溶于水，溶于醇、乙醚等有机溶剂。分子量16.04，熔点-182.5℃，沸点-161.5℃，气体密度0.7163g/L，相对蒸气密度(空气=1)0.6，相对密度(水=1)0.42(-164℃)，临界压力4.59MPa，临界温度-82.6℃，饱和蒸气压53.32kPa(-168.8℃)，爆炸极限5.0%～16%(体积比)，自燃温度537℃，最小点火能0.28mJ，最大爆炸压力0.717MPa | 纯甲烷对人基本无毒，只有在极高浓度时成为单纯性窒息剂。皮肤接触液化气体可致冻伤。天然气主要组分为甲烷，其毒性因其他化学组成的不同而异 |

⑵ 事故伴生/次生危害物质

本项目火灾气态伴生/次生污染物中除完全燃烧产物CO2外、不完全燃烧产物包括CO；主要液态伴生/次生危害物质为火灾爆炸事故扑救中产生的消防废水。

### 1.6.2 生产系统危险性识别

根据本项目特点，进行生产系统危险性识别，结果见表1.6-2。

表1.6-2  生产系统危险性识别一览表

| 事故发生环节 | 主要工艺设备 | 主要风险识别 |
| --- | --- | --- |
| 生产过程 | 燃气管道 | 燃气输送管线、调压设施等存在甲烷泄漏及火灾、爆炸风险。 |
| 贮存过程 | 氨水罐 | 氨水在贮存过程中存在泄漏风险，以及氨气挥发的火灾、爆炸风险。泄漏氨水可能进入雨水系统，造成地表水体的污染；或经地面漫流或垂直入渗造成土壤、地下水污染等。 |

### 1.6.3 风险识别结果

项目涉及的风险物质天然气、氨水，风险物质分布在氨水储罐，燃气管线，主要风险识别结果见下表。

表1.6-3 建设项目风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 操作温度(℃) | 操作压力 | 环境风险类型 | 触发因素 | 环境影响途径 | 可能受影响的敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨水罐 | 氨水罐 | 氨水 | 常温 | 常压 | 氨水泄漏并挥发至大气；经雨水系统外排地表水体 | 储罐泄漏 | 大气、地表水、地下水 | 周边居民、地表水、浅层地下水 |
| 2 | 燃气管线 | 燃气管线 | 甲烷 | 常温 | 0.4mpa | 天然气泄漏后直接进入大气环境；发生火灾事故时伴生污染物CO等直接进入大气环境 | 管线泄漏及火灾 | 大气 | 周边 居民 |

## 1.7 风险事故情形分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的风险事故设定原则及前述分析，本项目风险事故情景分析如下。

危险物质泄漏：氨水、天然气泄漏，对环境空气、地表水及地下水环境的影响。

火灾引发的次生污染物排放：罐区或生产区域内危险化学品泄漏后遇明火，引发火灾事故，燃烧产生次生 CO 等有毒有害气体污染大气环境，产生的受污染消防水和雨水可能导致地表水受到污染。

## 1.8 环境风险影响分析

### 1.8.1大气环境影响分析

（1）天然气泄漏、燃烧、爆炸影响分析

①泄漏天然气影响

天然气泄漏后会对周围环境产生一定影响。由于项目配备可燃气体泄漏报警仪及自动紧急切断系统，发生泄漏事故，可及时切断气源，天然气泄漏源强较小，并且天然气内主要成分毒性不强，因此随着空气流动扩散后不会对大气环境产生较大的影响。

②火灾、爆炸影响

当燃气管道等发生泄漏事故时，在有风情况下或小风情况下，泄漏气体形成的气体云浓度均达不到爆炸极限，但有着火燃烧的可能。在静风情况下，泄漏气体形成的气体云浓度可达到爆炸极限。

火灾、爆炸事故的发生将产生大量的热能，对周围环境产生较大的影响，其影响程度与燃烧物料的储量和燃烧时间有关。一旦发生火灾，随着天然气不完全燃烧，泄漏天然气、CO、CO2 、SO2及水蒸汽将会向大气扩散，对周围人群及大气环境产生不良影响。CO为无色、无味、无刺激性的气体，接触时间短低浓度的 CO，就可能发生轻度中毒；当空气中的 CO浓度很高，经几次深呼吸后迅速发生昏迷、大小便失禁、体温升高、呼吸困难以至呼吸麻痹。

项目厂区设置室内消火栓，厂区设置火灾报警系统，以及时发现火灾并加以扑灭，可以将火灾、爆炸产生的环境影响降至最低。

（3）氨水泄漏影响分析

氨水一旦从储罐泄漏，一小部分立即气化成蒸汽，可与空气形成爆炸性混合物，如遇到点火源，可能引发火灾或爆炸。燃烧过程中会产生氧化氮等危险物质，对周围大气有一定的污染影响。

项目氨水罐区设置氨泄漏报警仪和围堰，一旦发生泄漏，可及时发现，泄漏氨水由围堰收集，及时采取回收措施，可减少氨气挥发量，防止火灾爆炸事故发生。

### 1.8.2地表水环境影响分析

（1）泄漏风险防范措施

泄漏事故发生时，泄漏物料若不能得到及时收集，存在经地表径流、雨水管道流入地表水体的风险。若氨水进入地表水体，会造成地表水氨氮和pH浓度升急剧高，并造成水生生物死亡；其他有毒有害物质若进入地表水体，也会对水体及水生生物造成污染影响。项目发生火灾事故时，会产生大量的消防废水，如果不加以收集、处理，其可能含有的酸碱及其他有毒有害等物质将会对周围地表水造成污染。

火灾事故发生时，救火过程可能产生消防废水，消防废水中可能含有石油类等有害物质，如没有得到有效控制，可能会进入厂区雨水系统，排入周围地表水体，造成地表水体污染。

项目利旧现有工程氨水罐区设置有围堰，储罐泄漏氨水经围堰收集，及时采取收容措施，一般不会流入地表水体。同时项目氨水罐配套厂设置260m3的事故水池1座，脱硝装置区设置事故水导排系统，导排系统与事故池相连，事故发生时，泄漏氨水、消防废水可通过导排系统排至事故水池收集，事故结束后排入污水处理设施处理。厂区雨污水排放口均设置紧急切断设施，一般不会发生废水、泄漏物料直接排至外环境的情形，对周围地表水环境影响较小。

（2）氨水罐消防废水风险防范措施

本项目氨水罐可能发生火灾事故，如不进行有效收集，极易造成消防事故水外排影响当地的地表水环境。本次项目环评根据《水体污染防控紧急措施设计导则》计算消防事故应急池容积：

V总=(V1+V2-V3)max+V4+V5

式中：V总—事故储存设施总有效容积。

V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计；本项目氨水罐最大容积为20m3；

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；按照《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014，室内消防用水量25L/s，火灾持续时间按2h计，则消防水量180m3；

V3——发生事故时可以转移到其他储存或处理设施的物料量，m3；项目设置围堰（4*4*0.3m）容积为4.8m3

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；本次项目V4=0；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

V5=10F.qa/n

其中：qa为年平均降雨量，mm，项目所在地区多年平均降雨量约495mm；n为年平均降雨日数，项目所在地年平均降水天数75天。

F为必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，hm2，考虑最不利因素即发生事故时项目占地区域雨水均需进入消防事故废水收集池，氨水罐区设有雨棚，进入事故池废水量V5为0；

本项氨水罐区围堰容积约4.8m3,则氨水罐消防事故废水量计算为V总=20+180-4.8+0+0=195.2m3。

本次项目氨水罐配套建设有容积为260m3事故水池，可满足项目异常情况下消防废水收集功能，确保发生火灾事故池做到消防废水不外排。考虑发生火灾事故消防废水成分较复杂，污染物浓度较高，项目收集的消防废水拟作为危废委托相关资质单位进行处置。

### 1.8.3地下水环境影响分析

在贮运、输送和生产过程中具有发生火灾及爆炸的危险性，并有可能发生泄漏事故。生产过程中泄漏出来的物体首先在事故应急池内累积，在工作人员及时清理的情况下，一般不会渗入地下。若不能及时清理，并且防渗设置维护不当发生裂缝，事故状态下泄漏的污染物可能进入土壤，最终会渗入地下水，成为地下水污染源。当发生事故渗入土壤时，及时清理土壤，可使地下水免受污染。项目储罐区和危废贮存库进行了重点防渗，加强日常管理维护，并每年例行检查，从源头上控制污水的渗漏量，污染物渗漏非常少。因此区域内通过饱水带下渗污染地下水的可能性较小。

1.9环境风险管理

### 1.9.1环境风险管理目标

环境风险管理目标是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。

### 1.9.2环境风险防范措施

项目建构筑物间的防火间距应满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2019年修订版）要求，根据各建筑物的功能、所处位置确定相应的耐火等级，并设置安全出口，厂区消防通道保持畅通。生产车间应满足防火、防爆、防毒、防腐蚀、防噪音、防水、防潮、防震、隔热、洁净等要求。项目燃气管线、调压设施、燃烧器均配备可燃气体泄漏报警仪和紧急连锁切断设施。脱硝系统氨水输送管线可靠连接，氨水储罐配备氨泄漏报警仪和高液位报警仪及自动连锁控制装置。生产装置区强化通风，防止易燃、易爆物质达到爆炸极限发生爆炸，使各有害介质操作岗位介质浓度均控制在国家要求的允许浓度内。

### 1.9.3突发环境事件应急预案

企业应按照国家、地方和相关部门要求编制企业突发环境事件应急预案，预案包括适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。并在当地环境保护管理部门完成备案。

## 1.10风险分析结论

1)项目危险因素

项目涉及的风险物质为氨水、甲烷，风险物质分布在氨水罐及燃气管线，物质在存储运过程存在环境风险因素。

2)环境敏感性及事故环境影响

本项目大气敏感度为E2，地表水环境敏感度为E3，地下水环境敏感度为E3，根据调查大气风险评价范围内有环境敏感点，地下水敏感目标为区域浅层地下水，根据影响分析，本项目不会对周围大气和水环境产生明显影响。

3)环境风险防控措施和应急预案

本项目要从建设、生产、贮存等各方面积极采取防护措施，这是确保安全的根本措施。为了防范事故和减少危害，项目必须制定事故应急预案。发生事故时，采取相应的应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。

4)环境风险评价结论与建议

本项目在落实环评报告中提出的风险防范措施和应急预案的前提下，项目环境风险是可控的。

本项目环境风险自查表如下。

表1.10-1  建设项目环境风险评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 | 氨水 | 天然气（甲烷） |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 18.2 | 0.01 |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数850人 | 5km范围内人口数35960人 |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数(最大) | /人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1□ | F2□ | F3☑ |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 | S1□ | S2□ | S3☑ |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1□ | G2☑ | G3□ |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1□ | D2□ | D3☑ |
| 物质及工艺系统 危险性 | Q值 | Q＜1□ | 1≤Q＜10☑ | 10≤Q＜100□ | Q＞100□ |
|  | M值 | M1□ | M2□ | M3□ | M4☑ |
|  | P值 | P1□ | P2□ | P3□ | P4☑ |
| 环境敏感 程度 | 大气 | E1□ | E2☑ | E3□ |
|  | 地表水 | E1□ | E2□ | E3☑ |
|  | 地下水 | E1□ | E2□ | E3☑ |
| 环境风险 潜势 | Ⅳ+□ | Ⅳ□ | Ⅲ□ | Ⅱ☑ | I□ |
| 评价等级 | 一级□ | 二级□( | 三级☑ | 简单分析□ |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 | 有毒有害( | 易燃易爆( |
|  | 环境风险 类型 | 泄漏( | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放( |
|  | 影响途径 | 大气( | 地表水( | 地下水( |
| 事故情形分析 | 源强设定方法 | 计算法□ | 经验估算法□ | 其他估算法□ |
| 风险 预测 与 评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB□ | AFTOX□ | 其他□ |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度最大影响范围m |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度最大影响范围m |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标，到达时间h |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间d |
|  |  | 最近环境敏感目标，到达时间d |
| 重点风险防范 措施 | 防渗处理，设置事故水池，定期检查维护 |
| 评价结论与建议 | 建设项目环境风险可防控，建议制定突发环境事件应急预案，明确相应的应急处理措施 |
| 注：“□”为勾选项，“”为填写项。 |