襄行审函﹝2024﹞36号

襄汾县行政审批服务管理局

关于襄汾县万海钙业有限公司年深加工10万吨熟石灰生产线建设项目环境影响报告表的

审批意见

襄汾县万海钙业有限公司：

你公司报送的《襄汾县万海钙业有限公司年深加工10万吨熟石灰生产线建设项目环境影响报告表报批的申请》已收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，经研究，现对《襄汾县万海钙业有限公司年深加工10万吨熟石灰生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

一、你公司拟建设年深加工10万吨熟石灰生产线建设项目（项目代码：2310-141023-89-01-931871）建设地址：襄汾县景毛乡董村东北。主要建设内容为对厂区内现有的7#-9#储库拆除后，在原址新建7#//、8#//储库的基础上，新建1座化验室、1座氢氧化钙车间、1座吨包车间，并购置消化、干燥、储装系统、化验等所需的设备、设施，配套建设除尘、脱硝等环保工程。利用现有工程生产的氧化钙粉产品作为原料年深加工10万吨高活性氢氧化钙。根据《报告表》及该项目专家审查意见，该项目在落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治设施及措施，满足污染物达标排放的前提下，项目对环境的不利影响能够得到有效减缓和控制。我局原则同意《报告表》中的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、在项目建设和运营过程中，要全面落实《报告表》及本批复规定的各项生态保护和污染防治设施及措施，并重点做好以下工作：

（一）严格按照相关技术规范和设计标准等进行施工建设。

（二）严格落实大气污染防治措施。本项目消化采用1台新型三级一体的消化器，消化过程中产生的含颗粒物水蒸气经配套的袋式除尘器处理后通过1根15m排气筒排空；设1台烘干机对消化后的熟石灰进行干燥，烘干后的熟石灰粉由旋风集料器收集，废气经1台袋式除尘器除尘后由1根16m高排气筒排空；生物质颗粒燃烧机烟气采用SNCR脱硝装置+袋式除尘器处理后由1根15m排气筒排空；7#、8#储库顶泄压排气口及库底配套的2台散装机共用1台袋式除尘器，含颗粒物的废气经处理达标后由1根23m排气筒排空；9#、10#储库顶泄压排气口及库底配套的2台散装机、1台吨袋包装机共用1台袋式除尘器，含颗粒物的废气经处理达标后由1根23m排气筒排空；11#、12#储库顶泄压排气口以及库底配套的2台散装机共用1台袋式除尘器，含颗粒物的废气经处理达标后由1根23m排气筒排空；原料及产品输送转运采用全封闭斗式提升机、螺旋输送机、螺旋绞刀等。落料点产生的少量含颗粒物的废气全部由微负压引入与之连接生产设备(设施）配套的袋式除尘器处理；运输车辆采用国六及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆。厂内非道路移动机械全部需达到国Ⅲ及以上排放标准或使用新能源机械。

（三）严格落实水污染防治措施。洗车废水依托现有2座10m3二级循环沉淀池沉淀后循环利用，不外排；初期雨水依托现有2座初期雨水收集池，收集的初期雨水经沉淀后用于厂区洒水或绿化，不外排。

（四）严格落实噪声污染防治措施。通过合理布局，选用低噪声设备、采用基础减振、厂房屏蔽等措施防治噪声污染，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。除尘灰全部作为产品外售，不外排；炉灰收集后作为生物质肥的原料外售利用，不外排；消化过程产生的粗渣作为高炉烧结石灰外售综合利用，不外排；初期雨水收集池和洗车平台沉淀池底泥，定期清理自然干化后全部作为生产建筑材料的原料外售；废矿物油、废油桶等危险废物的收集、暂存、转运、处置工作应严格按照国家危险废物管理有关规定进行，收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置；生活垃圾送至当地政府指定地点统一处理。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。施工现场应满足“六个百分百”的要求，施工工地设置围挡，土方堆存及时苫盖，严格划定作业区，及时回填

土方，减少施工扬尘；建设足够容积的沉淀池，施工期间废水经收集后回用于场地洒水降尘，不外排。

（七）强化环境风险防范措施。要严格按照《报告表》要求及国家有关环境风险防控技术标准及规范要求，建立有效的环境风险防范与应急管理体系，并定期开展环境风险排查，不断提升对环境风险防范的应急处理能力。

（八）环境影响报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你公司应按有关要求重新报批环境评价文件。

三、要严格执行项目环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的生态环境保护“三同时”制度。项目各项生态环境保护措施及污染防治措施应纳入施工合同。项目建成后，要按照相关规定标准和程序开展环境保护竣工验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。自环评文件批准之日起满5年，未开工建设的，环评文件应当报我局重新审核。

四、你公司应在收到本批复后，立即将批准后的《报告表》送临汾市生态环境局襄汾分局，由临汾市生态环境局襄汾分局对该项目进行监督管理，并按规定接受环境保护行政主管部门的监督检查。

襄汾县行政审批服务管理局

2024年4月10日